APSTIPRINĀTS

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

iepirkumu komisijas

2019. gada 14.jūnija sēdē

Protokols Nr. 19/5-13.1

Iepirkuma

„Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”

#### NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. VS 2019/13

Ventspils, 2019

- Iepirkuma procedūra un identifikācijas numurs

  - Iepirkuma procedūra - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (15.04.2019.) (turpmāk – Vadlīnijas).

  - Iepirkuma identifikācijas numurs - Nr. VS 2019/13.

- Pasūtītājs:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, reģistrācijas Nr.40003007655.

- Kontaktpersonas:

  - Pasūtītāja kontaktpersona par nolikumu – Māris Reinbergs, tālr. 63602200, 29338975, fakss 63602210, e-pasta adrese: maris.reinbergs@ventspils.lv.

- Iepirkuma organizācija

  - Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu nodrošina PSIA „ŪDEKA” izveidota Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 5.daļas b) apakšpunktam.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk-Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma procedūras nolikums (turpmāk-Nolikums) ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa:

    - Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.1);

    - Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.2);

    - Pretendentu iesniedzamās veicamo darbu tāmes aptuvenā struktūra (pielikums Nr.3);

    - Piegādes līguma projekts (pielikums Nr.4)

  - Ieiteresētais piegādātājs - Piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā „Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī” (id. nr. VS 2019/13) (turpmāk – Iepirkums).

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem (ja tādi tiks uzdoti) Pasūtītāja mājas lapā http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi, kā arī ieinteresētie piegādātāji ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties klātienē Pasūtītāja telpās Talsu ielā 84 (3.stāvs 16.kabinets), Ventspilī, darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 3.1.punktā minēto kontaktpersonu par apmeklējuma laiku. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas vēlas saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, laikus jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja Nolikumā 3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs Iepirkuma dokumentus izsniegs 2 (divu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

  - Jautājumi, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: maris.reinbergs@ventspils.lv. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs atbildi sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā pa pastu, faksu, e-pastu, pievienojot skenētu dokumentu.

  - Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un tā identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets – šķeldas padeves transportiera rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un veikšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī, saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma prasībām.

  - CPV kods - 50530000-9

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

  - Iepirkuma līguma (turpmāk tekstā – Līgums) izpildes termiņš – 10 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža.

  - Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgti no tālākās dalības Iepirkuma procedūras.

- Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

  - Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un iesniegšanu līdz 2019.gada 12.jūlijam plkst.13.20, PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī. Piedāvājums iesniedzams personīgi PSIA „Ventspils siltums” kontaktpersonai Mārim Reinbergam (16.kabinets) vai sekretārei (4.kabinets) uzņēmuma administrācijas ēkas 2.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 16.30, piektdienās līdz plkst.15.30. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi neatvērtā veidā tiks izsniegti vai nosūtīti pa pastu atpakaļ attiecīgajam pretendentam.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros:

1) viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi „Oriģināls”;

2) viena piedāvājuma dokumentu kopija ar norādi „Kopija”.

Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, Iepirkumu komisija ņems vērā piedāvājuma oriģinālu.

  - Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģinālu un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602

Piedāvājums iepirkumam

„Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”

(id.nr. VS 2019/13)

Neatvērt līdz 2019.gada 12.jūlijam plkst.13:40

Pretendenta nosaukums, pasta adrese,

kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese, faksa numurs

  - Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam ar sanumurētām lapām un ar uzlīmi, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:

    - Piedāvājums Iepirkumam „Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī” (id.nr. VS 2019/13).

    - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs.

  - Aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie dokumenti.

  - Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā, finanšu piedāvājumu, tehnisko piedāvājumu un pieredzes apliecinājuma dokumentus paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarots pārstāvis. Ja dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, Pretendenta piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīga pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras apliecināta kopija.

  - Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un nosūtams tāpat kā piedāvājuma oriģināls, ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Piedāvājuma atsaukšana izslēdz tālāku piedāvājuma līdzdalību Iepirkumā.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma.

- Dalības nosacījumi Iepirkuma procedūrā

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1. | Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā veikt Iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto pakalpojumu sniegšanu un uz to neattiecas zemāk minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi: - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; - ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma proceduras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un uz ko neattiecas iepriekš minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. | Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina 7.1.punkta minētas prasības pārbaudi attiecībā uz Latvijā reģistrētu personu. Ārvalstīs reģistrēti pretendenti iesniedz apliecinājumu, ka uz to nav attiecināmi 7.1. pakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Gadījumā, ja Pretendents atbilst 7.1.(1) apakšpunktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Vadlīniju 6.4.2 punktā noteikto. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka uz to neattiecas 7.1. pakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi. |
| 7.2. | Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. | Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā. |

- Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti:

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8.1. | Pretendenta pieteikums par piedalīšanos Iepirkuma procedūrā, piekrītot Iepirkuma dokumentu prasībām. | Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā atbilstoši 1.pielikumam. |
| 8.2. | Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | Pretendenta pārstāvja, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, pārstāvības tiesības, Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja Pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija, kuru paraksta Pretendenta pārstāvis (-ji) ar pārstāvības tiesībām. |
| 8.3. | Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam. . | Par Nolikuma 8.3.punktā minēto prasību izpildi par Latvijā reģistrētu pretendentu Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija, kas apliecina, ka ārvalsts Pretendents, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas (attiecas uz ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto personu apvienību un visiem personu apvienības ārvalstī reģistrētiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība)). Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai piegādātāju apvienība pēc savas izvēles izveidos juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LR Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. |
| 8.4. | Pretendents, apakšuzņēmējs vai cita Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, pēdējo 3 gadu laikā (2016., 2017., 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir sekmīgi īstenojis līdzīga veida transportiera rekonstrukciju vismaz 2 objektos Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. | Apliecinājums par pieredzi, pievienot vismaz 2 (divas) pozitīvas Pasūtītāja atsauksmes Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. Apliecinājumā jābūt norādītam objekta nosaukumam, līguma izpildes periodam, atrašanās vietai, līguma summai,pasūtītāja nosaukumam un pasūtītāja kontaktpersonai. |
| 8.5. | Pretendenta personālam ir jābūt tiesīgam veikt tehniskajā specifikācijā aprakstītos darbus. Pretendenta rīcībā jābūt speciālists/-i: ar būvprakses sertifikātu elektroietaišu projektēšanā un izbūves darbu vadīšanas jomā; Projekta vadītājs – kurš pēdējo 3 gadu laikā (2016., 2017., 2018. un 2019.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir vadījis līdzīga veida transportiera rekonstrukciju vismaz 2 objektos. Ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Ārvalstu darbu vadītājiem līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai jāsaņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvprakses sertifikātu (ja attiecināms) vai atzīšanas institūcijas atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms) un informācijai par sertifikāciju vai īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jābūt iekļautai būvspeciālistu reģistrā. | Būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanu un izbūves darbu vadīšanas jomā kopija. Projekta vadītāja CV. Ja piesaistītie speciālisti nav Pretendenta darbinieki, speciālistu pašrocīgi apliecinājumi par gatavību veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus Par ārvalstu speciālistiem iesniedzami dokumenti, kas apliecina uzdevumu izpildi atbilstoši attiecīgajā valstī noteiktajai kārtībai. Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un Pretendenta apliecinājums par to, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai, attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai saņems Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvprakses sertifikātu (ja attiecināms) vai atzīšanas institūcijas atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms) un informācijai par sertifikāciju vai īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs iekļauta būvspeciālistu reģistrā. |
| 8.6 | Pretendents darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. | Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo darbu saraksts. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi. |
| 8.7 | Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk - ESPD) (izmantojot Elektroniskās informācijas sistēmas izveidoto rīku https://espd.eis.gov.lv) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. | Ja Pretendenta atbilstība atlases prasībām ir ietverta vai izriet no informācijas, kas sniegta ESPD, tad papildus dokumenti, kas to apliecina, nav jāiesniedz, ja vien to nepieprasa Pasūtītājs. Ja pretendents, kuram Iepirkumā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. |

- Tehniskais – Finanšu piedāvājums un iesniedzamie dokumenti

| Nr.p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9.1. | Jāiesniedz tehniskais piedāvājums | Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam jābūt saskaņā ar Pielikumu Nr.2 |
| 9.2. | Darba veikšanai izmantotie materiāli | Darba veikšanai izmantoto materiālu saraksts, kur norāda materiāla marku, izgatavotājvalsti, tehniskos parametrus un ražotāja interneta adrese ar materiālu sarakstu. |
| 9.3. | Tāmes | Veicamo darbu tāmes, kurās ir ietvērti Pielikumā Nr.3 norādītās tāmes pozīcijas. Līgumcenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi. |
| 9.4. | Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei | Tehniskā aprīkojuma saraksts (saskaņā ar pielikumu Nr.5.) |
| 9.5. | Pretendents ir saņēmis rakstisku apliecinājumu no iekārtu ražotāja par dalību iepirkuma priekšmeta ražošanā tā nolīgtajā apjomā, ja Pretendents nav iekārtu ražotājs. Apliecinājumā jānorāda tā derīguma termiņš, kas nevar būt īsāks par pretendenta piedāvājuma derīguma termiņu; | Apliecinājums |
| 9.6. | Tiks uzstādītas iekārtas, kuras atbilst Eiropas Savienībā atzītiem tehniskiem standartiem (CE u.c. atkarībā no iekārtas specifikas) | Apliecinājums, ka tiks uzstādītas tikai tādas iekārtas, kuras atbilst Eiropas Savienībā atzītiem tehniskiem standartiem (CE u.c. atkarībā no iekārtas specifikas) |
| 9.7. | Trokšņa līmeņa ievērošana | Apliecinājums, ka plānojot veicamos darbus, tiks nodrošināts, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz ēkā esošajiem cilvēkiem vai apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj strādāt normālos apstākļos |
| 9.8. | Piegādāto iekārtu ražotājam ir jābūt sertifikātam 1090-1:2009+A1:2011. Metināto slodžu nesošu tērauda konstrukciju elementi ar izpildījuma klasi EXC3 | Apliecinājums, ka piegādāto iekārtu ražotājs ir ieviesis sertifikātu 1090-1:2009+A1:2011. Metināto slodžu nesošu tērauda konstrukciju elementi ar izpildījuma klasi EXC3 |

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2019.gada 12.jūlijā plkst.13:40 Ventspils pilsētas domē Jūras ielā 36, 2.stāvā. Atvēršanas sanāksme ir atklāta.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkumu komisija atlasa piedāvājumu ar Iepirkuma dokumentu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents:

    - neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā vai

    - nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas prasībām, vai

    - Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām vai

    - ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Iepirkumu komisija var lūgt precizēt piedāvājumu.

  - Pēc pretendentu atlases Iepirkumu komisija pārbauda Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībāmPiedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto.

  - Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs un/vai elektronisko iepirkumu sistēmā vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.9. punktā noteikto.

  - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, Iepirkumu komisija pieprasīs, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 7.1. apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā.

  - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumam pievienojis ESPD, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt iesniegt pierādījumus Pretendenta atbilstībai Kvalifikācijas prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

  - Iepirkuma komisija Pretendenta veiktos uzticamības nodrošināšanas pasākumus vērtēs ņemot vērā Vadlīniju 6.4.2. punktā noteikto.

  - Iepirkumu komisija pārbauda un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu vai uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās Pretendents, vai uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumi,

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar viszemāko cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez PVN.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkuma procedūru līdz Līguma noslēgšanai, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Līguma slēgšana

  - Par pamatu līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots pievienotais iepirkuma līguma projekts (4.pielikums). Līguma projekta nosacījumi ir Pretendentam saistoši.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, tostarp, bet ne tikai, ja pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, ja tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Iepirkuma dokumentācijā u.c.

  - Ja tiks pieņemts lēmums Līguma slēgšanas tiesības piešķirt personu apvienībai, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no rezultātu saņemšanas personu apvienībai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāreģistrē  juridiska apvienība LR Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānoslēdz sabiedrības līgums, un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam

Pielikumi:

- Pretendenta pieteikuma veidlapa  (pielikums Nr.1);

- Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.2);

- Pretendentu iesniedzamās veicamo darbu tāmes aptuvenā struktūra (pielikums Nr.3);

- Piegādes līguma projekts (pielikums Nr.4).

- Tehniskā aprīkojuma saraksts (pielikums Nr.5).

Sagatavoja:

PSIA „Ventspils siltums”

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs					M.Reinbergs

Saskaņots:

PSIA „Ventspils siltums”

Valdes priekšsēdētājs								A.Uzaris

1.pielikums

Iepirkuma „Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2019/13 nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS

2019.gada ____ .____________

| Iepirkumam: | „Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī” |
| --- | --- |
| Identifikācijas Nr. | VS 2019/13 |
| Pasūtītājs: | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģ.Nr.40003007655 Juridiskā adrese – Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, tālr.63602200, fakss 63602210 |
| Pretendents: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
|  | /vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/ |
| Pretendents atbilst □ mazā* vai □ vidējā** (atbilstošo atzīmēt) uzņēmuma statusam. |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Piedāvājam šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī, veikt  par šādu līgumcenu:

| Darbu nosaukums | EUR, bez PVN |
| --- | --- |
| Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī |  |
| Līgumcena |  |
| PVN 21% |  |
| Piedāvātā līgumsumma ar PVN |  |

Nepieciešama avansa summa EUR bez PVN ___________ (ne vairāk kā 20% no Līgumcenas)

- Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma dokumentiem, ieskaitot Iepirkuma līguma projekta noteikumus, mums nav pretenziju par prasībām, atzīstam prasības par pamatotām. Garantējam nodrošināt remontdarbu veikšanu sākot ar Iepirkuma līguma parakstīšanas brīža, kā to paredz Iepirkuma līguma noteikumi.

- Iesniedzot pretendenta pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus, atbildību un saistības sakarā ar piedāvājumu.

- Šis Pieteikums veido mūsu Piedāvājuma daļu.

- Apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 mēneši pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

2.pielikums

Iepirkuma „Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2019/13 nolikumam

Tehniskās specifikācijas.

- Apraksts:

  - Veikt katlu mājas esošā šķeldas padeves transportiera rekonstrukciju, kas paredz:

    - Esošā šķeldas padeves transportiera rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi:

      - Veikt transportiera esošo ķēžu vadulu, kas izgatavotas no HARDOX 400 materiāla nomaiņu pret jaunām nodiluma vietās, aptuveni 5m apjomā;

      - Transportiera esošās apkalpošanas lūkas jāpārbūvē uz viegli atveramu mehānismu, lai varētu mazināt kurināmā presēšanos spriegošanas mezglā, kā arī uzlabotu pieejamību spriegošanas piedziņas un pārbēršanas mezgliem. Papildus ierīkot servisa lūkas ar viegli atveramu mehānismu;

      - Veikt transportiera esošo ķēžu nomaiņu pret jaunām, kniedēta tipa rullīšu konveijera ķēdēm ar ļoti augstu pārrāvuma pakāpi. Ķēdēm jāiztur smagas mehāniskās slodzes un jābūt augstai izturībai pret nodilumu. Ķēdes tapām un buksēm jābūt piestiprinātām pie sānu plāksnēm, izmantojot V-frēzēšanas metodi. Savienojumus papildus pastiprina, apstrādājot plecu uz tapām un buksēm, kas nodrošina izmēru precizitāti un ķēdes kustību.  Ķēdi paredzēts lietot īpaši skarbos apstākļos. Izgatavotajai ķēdei atstarpe starp tapu un buksēm ir kompensēta, saīsinot ārējās saites pagarinājumu. Tam jānodrošina, ka visas ķēdes ir vienādi izvietotas, kas samazinās ķēdes un ķēdes riteņu nodilumu. Ķēdes sānu plāksnēm jābūt izgatavotām no augstas kvalitātes strukturālā tērauda  un jābūt izstrādātām pēc metodes ar indukcijas sacietēšanu, kas būtiski palielinās izturību pie -30°C. Skrūvēm un buksēm ir jābūt izgatavotām no zema oglekļa satura, metināma karbonizācijas tērauda;

      - Ķēdes slīdruļļu diametrs d=70mm; rullīšu platums platums 45 mm; tapas diametrs d=20 mm; ķēdes platums 80 mm; posmu garums 200 mm; materiāla biezums 8 mm;

      - Nepieciešamais ķēžu kopgarums – 106m;

      - Paredzētajiem ķēdes izstrādājumiem ir jābūt ar atbilstošiem sertifikātiem, kur norādīta izmantotā metāla marka un klase;

      - Veikt transportiera esošo lāpstiņu nomaiņu. Lāpstiņām jābūt izgatavotām no metāla un piemetināmām pie speciālām ķēžu pievienojuma vietām. Lāpstiņām jābūt stiprinātām un piemetinātām pareizā ģeometriskā novietojumā, lai konvejers spētu pietiekamā daudzumā transportēt šķeldu ar ražību 70 m3/h;

      - Veikt katlu mājas visas šķeldas padeves sistēmas esošo elektromotoru – 6 gab. ar 9,2kW jaudu, 2 gab. ar 7kW jaudu, 10 gab. ar 6kW jaudu nomaiņu pret jauniem, kuru efektivitātes klase ir vismaz IE3;

      - Katlu mājas šķeldas padeves sistēmas 8 gab. elektrodzinējus, ieskaitot rotācijas vārstu elektrodzinējus šķeldas padevei uz katliem, paredzēt aprīkot ar atbilstošas jaudas frekvenču pārveidotājiem;

      - Veikt transportiera elektromagnēta esošās pārbires šahtas renes pārbūvi, lai novērstu atseparēto metāla daļu sprūšanu un sablīvēšanos, kā arī nodrošinātu to novadīšana uz  600 l slēgta tipa konteineri. Konteineri jāparedz mobīlu, lai to būtu iespējams transportēt ar frontālo pacēlājtehniku;

      - Veikt transportiera esošās pārbires lūkas izvietojuma nomaiņu, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku distanci starp šķeldas iebires lūku un spriegošanas mezgla ķēžratu;

      - Veikt transportiera irdinātāja nobires šahtas pārbūvi, uzstādot uz esošas nobires sadalošu ķīļveida elementu, tādā veidā nodrošinot vienmērīgu lielās frakcijas elementu sadali pa visu uzglabāšanas bunkuru;

      - Veikt jaunuzstādīto iekārtu integrāciju esošajā šķeldas katlu vadības un kontroles sistēmā;

  - Pirms darbu uzsākšanas, saskaņot tehnisko projektu ar Pasūtītāju. Viens saskaņots projekta eksemplārs jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Veikt darbus saskaņā ar izstrādāto un ar Pasūtītāju saskaņoto tehnisko projektu;

  - Veikt visus nepieciešamos montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus (elektromontāža, vājstrāvas daļa u.tt.);

  - Elektroinstalācijas shēmām jābūt izbūvētām atbilstoši ,,Ministru kabineta noteikumiem Nr.359,, no 2009. gada, 28. aprīlī un Nr. 353,, no 2017.gada, 20. maija (prot. Nr.31.);

  - Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar materiālu atbilstības deklarācijām un aktiem par pretestības mērījumiem;

  - Prasības iekārtām un materiāliem - putekļu aizsardzības klase iekārtām, slēdžiem un sadales kārbām ne mazāka par IP65;

  - Veikt rekonstruētā šķeldas padeves transportiera darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā;

  - Iekārtas, kuras paredzēts uzstādīts šī iepirkuma ietvaros, nedrīkst būt eksperimentālas, tāda izpildījuma iekārtām jābūt iepriekš uzstādītām un pārbaudītām, un ir jānodrošina iespēja Pasūtītājam par to pārliecināties

  - Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem uzstādītajām iekārtām, kā arī veiktajiem montāžas un apsaistes darbiem, ieskaitot tajos izmantotos materiālus;

  - Darbam nepieciešamo iekārtu un materiālu piegādes termiņš – 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Darbu izpildes termiņš – 4 nedēļu laikā no iekārtu un materiālu piegādes termiņa beigu brīža.

  - Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020 vai enerģētiķa S.Petrova, m.t. 29670594;

Ražošanas daļas vadītājs				                           Egils Liepiņš

3.pielikums

Iepirkuma „Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2019/13 nolikumam

Pretendentu iesniedzamās veicamo darbu tāmes aptuvenā struktūra

- Tehniskā projekta izstrāde šķeldas padeves transportiera rekonstrukcijai katlu mājā Talsu ielā 69;

- Transportiera esošo ķēžu vadulu, kas izgatavotas no HARDOX 400 materiāla nomaiņu pret jaunām nodiluma vietās – 5m;

- Transportiera esošā ķēžu padeves mehānisma nomaiņa pret jaunu ar metāla lāpstiņām. Ķēdes - kniedēta tipa rullīšu konveijeram paredzētas ar ļoti augstu pārrāvuma pakāpi. Ķēžu slīdmehānisms aprīkots ar rullīša tipa mehānismu – 106m;

- Transportiera esošās apkalpošanas lūkas pārbūvē uz viegli atveramu mehānismu, Papildus ierīkot servisa lūkas ar viegli atveramu mehānismu – 3gab.;

- Transportiera esošās pārbires lūkas izvietojuma nomaiņa, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku distanci starp šķeldas iebires lūku un spriegošanas mezgla ķēžratu – 1gab.;

- Transportiera elektromagnēta esošās pārbires šahtas renes pārbūvi, lai novērstu atseparēto metāla daļu sprūšanu un sablīvēšanos – 1gab.;

- Slēgta tipa metāla savākšanas konteiners ⁓ 600 l, kas paredzēts pārvietošanai ar frontālo dakšveida iekrāvēju – 1gab.;

- Transportiera irdinātāja nobires šahtas pārbūve, uzstādot uz esošas nobires sadalošu ķīļveida elementu, tādā veidā nodrošinot vienmērīgu lielās frakcijas elementu sadali pa visu uzglabāšanas bunkuru – 1gab.;

- Šķeldas padeves slīpā transportiera esošā elektromotora ar 9,2kW jaudu nomaiņu pret jaunu, kura efektivitātes klase ir vismaz IE3 un aprīkošanu ar atbilstošu 11kW jaudas frekvenču pārveidotāju;

- Katlu mājas visas šķeldas padeves sistēmas elektrodzinējiem, ieskaitot vītņu transportierus un rotācijas vārstus šķeldas padevei uz katliem, paredzēt uzstādīt atbilstošus frekvenču pārveidotājus – 13 gab. ar jaudu 5,5kW; 2gab.  ar jaudu 11kW;

- Montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbi, ieskaitot elektromontāžu, vājstrāvas daļa u.tt.);

- Jaunuzstādīto iekārtu integrāciju esošajā šķeldas katlu vadības un kontroles sistēmā;

- Palīgmateriāli;

- Transporta izdevumi;

- Izpilddokumentācijas sagatavošana, ieskaitot, materiālu atbilstības deklarācijas, pases, instrukcijas un akti par pretestības mērījumiem;

- Rekonstruētā šķeldas padeves transportiera darbības pārbaude un nodošana ekspluatācijā.

4.pielikums

Iepirkuma „Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2019/13 nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS

## Pasūtītāja līgumu uzskaites Nr__________________                            Izpildītāja līgumu uzskaites Nr. ___________

Ventspilī                                                                                                 	                  2019. gada ___________

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, turpmāk – „PASŪTĪTĀJS”, tās valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un ______________, turpmāk – „IZPILDĪTĀJS”,  ____________________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma „Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”, identifikācijas Nr. VS 2019/13, rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – “Līgums”) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.

PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt šķeldas padeves transportiera rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un veikšanu katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī (turpmāk tekstā – Darbi), saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu iepirkumam (pielikums Nr.__), Līgumam pievienoto tāmi (pielikums Nr.1), tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.2) un Līguma nosacījumiem, līdz 2019.gada _______________.

Darbu izpildes termiņš _________________

Līgumcena ______ EUR (________________) bez PVN apmērā noteikta saskaņā ar Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” veikto iepirkumu „Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”, identifikācijas Nr. VS 2019/13.

2. IZPILDĪTĀJA pienākumi.

  - Nodrošināt darbu veikšanu pilnā apjomā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un saskaņoto tehnisko projektu.

  - Darbus veikt saskaņā ar „Vadlīnijas ārējiem uzņēmējiem, veicot darbu PSIA „Ventspils siltums” teritorijā.

  - Nodrošināt darbu kvalitāti atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.

  - Nodot PASŪTĪTĀJAM Darbus līdz 2019. gada ____________.

  - Segt visus izdevumus, kas saistīti ar Darbu izpildi saistītajiem administratīvajiem sodiem.

  - Par drošības tehnikas un ugunsdrošības normu ievērošanu objektā atbildību nes IZPILDĪTĀJS.

  - Par kārtību un tīrību objektos un to apkārtnē, kas ir saistīts ar darbu izpildi, atbildību nes IZPILDĪTĀJS.

  - Izdevumus par Līgumā neparedzētiem darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, bet nav iekļauti Līguma cenā, sedz Uzņēmējs.

  - Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

  - Apakšuzņēmuma līguma slēgšana vai apakšuzņēmēja nomaiņa ar apakšuzņēmējiem, kuri nav minēti Izpildītāja iepirkuma Piedāvājumā, bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas ir Līguma pārkāpums.

- PASŪTĪTĀJA pienākumi.

  - Finansēt kvalitatīvi veiktos Darbus.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.

  - IZPILDĪTĀJS tehnisko projektu, kas sastādīts 2 (divos) eksemplāros iesniedz saskaņošanai 3 (trīs) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

  - PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tehniskā projekta saņemšanas iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu tehnisko projektu vai motivētu atteikumu.

  - PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tehniskā projekta saņemšanas iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu tehnisko projektu vai motivētu atteikumu saskaņot. Gadījumā, ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tehniskā projekta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM tas netiek parakstīts vai netiek iesniegts motivēts atteikums par tehniskā projekta pieņemšanu, tehniskais projekts tiek uzskatīts par saskaņotu. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA piezīmju nav.

  - Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu saskaņot tehnisko projektu, puses sastāda aktu, kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas jāizpilda vai novēršamos trūkumus, norādot to izpildes novēršanas termiņus. Sastādīto aktu PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina un pēc veikšanas nodod PASŪTĪTĀJAM, saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

  - Veiktie darbi, kas pabeigti, tiek nodoti PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kas sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegti parakstīšanai.

  - PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu aktu vai motivētu atteikumu pieņemt darbu. Gadījumā, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM tas netiek parakstīts vai netiek iesniegts motivēts atteikums par veikto darbu pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no PASŪTĪTĀJA piezīmju nav.

  - Ja PASŪTĪTĀJS rakstiski motivē atteikumu pieņemt darbus, puses sastāda aktu, kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas jāizpilda vai novēršamos izpildīto darbu trūkumus, norādot to izpildes novēršanas termiņus. Sastādīto aktu PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina un pēc veikšanas nodod PASŪTĪTĀJAM, saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

- Apmaksas kārtība.

  - Avansu _______ EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa, kas paredzēts materiālu iegādei, PASŪTĪTĀJS pārskaita uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no līguma noslēgšanas, avansa garantijas un rēķina saņemšanas dienas.

  - 15 (piecpadsmit) dienu laikā no avansa pārskaitīšanas brīža IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apliecinājumu par pasūtījuma veikšanu šim iepirkuma līgumam.

  - Pēc darbu izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju, tehnisko projektu, materiālu atbilstības deklarācijas un aktus par pretestības mērījumiem . Darbu izpildes akti jāiesniedz divos eksemplāros (1 – Pasūtītājam, 1 - Izpildītājam). Pasūtītājs pārbauda šos aktus 5 (piecu) darba dienu laikā un apstiprina, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu.

  - Aprēķinot summu apmaksai tiek dzēsts avansa maksājums proporcionāli izpildei.

  - Atlikušo summu _________ EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa, PASŪTĪTĀJS apņemas pārskaitīt uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

  - Par maksājumu izdarīšanas datumu tiek pieņemts datums, kurā PASŪTĪTĀJA banka pieņēmusi apmaksai PASŪTĪTĀJA  maksājuma uzdevumu.

- Soda sankcijas.

  - Par Darbu izpildes termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% apmērā no līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumsummas.

  - PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% apmērā no maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma dienu pirmās piecas dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās  par katru nokavēto maksājuma dienu, bet summā ne vairāk kā 10% no maksājuma summas.

  - Soda naudu Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no jebkuriem Izpildītājam veicamajiem maksājumiem .

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

- Līguma izpildes un avansa nodrošinājums

  - Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums 5% apmērā no Līgumcenas. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises formā, ko izsniegusi LR vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības filiāle, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā.

  - Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā ar tā iesniegšanas brīdi un paliek spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un līdz garantijas laika garantijas iesniegšanai. Ja Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma bankas garantijas vai apdrošināšanas polises termiņa notecēšanas nav pabeidzis visus Darbus, ko apliecina no Pasūtītāja puses parakstīts galīgais darbu pieņemšanas – nodošanas akts, Izpildītājam uz sava rēķina ir jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš līdz brīdim, kad Darbi tiek pabeigti un defekti Darbos novērsti. Pierādījumi par šādu Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa pagarinājumu Pasūtītājam iesniedzami vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā derīguma termiņa notecēšanas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai izmaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma garantijā paredzētās summas, ja:

    - Izpildītājs nepagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņu saskaņā ar 7.2.apakšpunktu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā;

    - Pasūtītājam ir radušās tiesības uz līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, kuri izriet no Līguma – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu aprēķinātā līgumsoda vai zaudējumu apmērā;

    - Pasūtītājs ir novērsis defektus Darbos vai izpildījis kādus Darbus vai to daļu, rīkojoties Izpildītāja vietā saskaņā ar Līgumu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu faktisko Pasūtītāja izdevumu apmērā;

  - Pasūtītājam ir radušās tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu saskaņā ar Līguma 20.3.apakšpunktu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā.

  - Izpildītājam, lai saņemtu avansa maksājumu, ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājuma bankas garantija vai apdrošināšanas polise pilnas avansa summas apjomā, ko izsniegusi LR vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības filiāle, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā2.

Izpildītājam jānodrošina, ka avansa maksājuma nodrošinājums paliek spēkā līdz brīdim, kad izmaksātais avanss ir pilnībā atmaksāts vai dzēsts saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja 30 dienas pirms avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām avanss nav pilnībā atmaksāts vai dzēsts, Izpildītājam ir jāpagarina avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņš līdz pilnīgam avansa atmaksāšanas vai dzēšanas brīdim. Ja Izpildītājs nav iesniedzis pierādījumus par avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai pieprasīt atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

  - Ja avansa maksājums nav pilnībā dzēsts līdz galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdim vai Līguma pārtraukšanai, visu avansa summas atlikumu Izpildītājs nekavējoties, 5 (piecu) dienu laikā, atmaksā Pasūtītājam. Gadījumā, ja Izpildītājs avansa atmaksu nav veicis, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

- Garantijas.

  - IZPILDĪTĀJS garantē veikto darbu atbilstību, kā pēc kvalitātes, tā arī pēc apjoma apstiprinātajai tāmei un tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Divdesmit četru mēnešu laikā pēc pieņemšanas akta apstiprināšanas visus atklātos defektus un trūkumus  IZPILDĪTĀJS labo par saviem līdzekļiem:

    - Atklātos defektus fiksē defektu aktā, ko paraksta abas puses.

    - Atklātos defektus Izpildītājs novērš 5 (piecu) darba dienu laikā, apstiprinot ar aktu.

    - Ja kāds no izpildītajiem darbiem neatbilst Tehniskās specifikācijas minētajām prasībām un tehniskajam projektam, tad IZPILDĪTĀJS to labo par saviem līdzekļiem.

  - Ja Izpildītājs atsakās veikt defektu aktā fiksētos defektus vai kavē Līguma 8.2.punktā paredzēto defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Līguma 6.1.punktā norādīto līgumsodu.

- Līguma spēkā stāšanās un līguma laušana.

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.

  - PasūtītājAM ir tiesības lauzt šo līgumu, ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk darbus __ dienas pēc Līguma parakstīšanas vai nepilda darbus pienācīgā kvalitātē, vai aizkavējis darbu izpildes termiņu ilgāk par 20 dienām.

  - Līguma 9.2.punktā atrunātā laušanas gadījumā PASŪTĪTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJAM 90% kvalitatīvi izpildītos darbus.

  - Līguma laušana nevienu no pusēm neatbrīvo no līgumsoda nomaksas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Līguma izpildes laikā Uzņēmējam piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

- Strīdi un to izskatīšanas kārtība.

  - Visus strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā.

  - Ja strīdus neizdodas atrisināt punkta 10.1. kārtībā, jebkura no pusēm var celt prasību tiesā.

- Īpašie nosacījumi.

  - Jebkuri šī līguma papildinājumi un izmaiņas būs spēkā tikai tad, ja puses par to vienosies rakstiski.

- Nepārvaramā vara.

  - Šī līguma puses nav atbildīgas, ja šī līguma nosacījumu izpildi aizkavē vai padara neiespējamu jebkāds iemesls, kas atrodas ārpus tās puses, kuras rīcība tiek traucēta, un kuru traucētā puse nespēj novērst, izrādot atbilstošu centību. Šādi iemesli ir nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, kara darbība, streiki, likumdevēja pieņemtie likumi, lēmumi un citi ārkārtēja rakstura apstākļi, kuru puses nevarēja paredzēt un novērst un kurus tiesu prakse atzīst par “nepārvaramu varu”.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīgs vienpusēji atteikties no savām saistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Pusei, kurai ir kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos, kā arī izbeigšanos.

- Neparedzētie apstākļi.

  - Neparedzēti apstākļi – PASŪTĪTĀJA izsniegtajā dokumentācijā neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no IZPILDĪTĀJA tiek noteikta darba gaitā, abām pusēm sastādot aktu. Aktu noformē IZPILDĪTĀJS.

  - Ja neparedzēti apstākļi ietekmē būvobjekta tāmes izmaksas, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par tāmes izmaksas izmaiņām.

  - Ja neparedzētie apstākļi ietekmē izpildes grafiku, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no akta parakstīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām darbu izpildes grafikā.

  - PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par IZPILDĪTĀJA priekšlikumiem attiecībā uz tāmes izmaksām un darbu izpildes grafika izmaiņām, par ko abas puses sastāda papildus vienošanos.

  - Ja būs nepieciešami līguma grozījumi, tie tiks veikti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma Vadlīnijām.

  - Darba izpildes termiņš tiek pagarināts šādos gadījumos:

    - Ja neparedzēto apstākļu dēļ radušies papildus darbi, kas prasa papildus darbietilpību.

    - IZPILDĪTĀJAM nav tiesības pretendēt uz līguma cenas un termiņa izmaiņām, ja nav veikta savlaicīga brīdinājuma procedūra saskaņā ar 13.2. un 13.3. punktā minēto.

- Citi noteikumi.

Līgums sastādīts valsts valodā divos eksemplāros, pa vienam katrai no pusēm, un tiem ir vienāds juridisks spēks.

- Pielikumi

Pielikums Nr.1 – Tāme

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3 - „Vadlīnijas ārējiem uzņēmējiem, veicot darbu PSIA „Ventspils siltums” teritorijā.

- Pušu rekvizīti un paraksti.

PASŪTĪTĀJS						IZPILDĪTĀJS

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Talsu iela 84,

Ventspils, LV-3602

AS Swedbank

Kods HABALV22

Konts LV45HABA0001402060112

Reģ. Nr. 40003007655

5.pielikums

Iepirkuma „Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī”

Identifikācijas Nr. VS 2019/13 nolikumam

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

| Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, pilnsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

Amatpersona

(pretendenta pilnvarotā persona):

___________________________                           _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 		                                   /amats/                               /paraksts/

Datums:_______________

# Footnotes

Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).

Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).

Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu

Banku un apdrošinātāju, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html un

http://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html