LATVIJAS REPUBLIKA

# PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS  SILTUMS”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, fakss 636 02 210,  e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

Ventspilī

23.10.2015.

Pretendentiem

Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem cenu aptaujā „Telefoncentrāles iegāde”:

1.  Vai zvana ieraksts jānodrošina visiem piedāvātās centrāles abonentiem? Ja nē, tad norādīt skaitu, cik vienlaicīgi abonenti jāieraksta.

Visiem.

2.  Tehniskās specifikācijas punktā 5 – Jaunajai sistēmai jānodrošina stabila darbība ( savienojums) ar esošo sistēmu. Lūdzu norādīt, kādus savienojuma veidus atbalsta esošā sistēma ( piemēram SIP trunk, ISDN BRI vai ISDN PRI savienojumi ) un cik vienlaicīgus savienojuma kanālus jānodrošina?

Esošā sistēma atbalsta ISDN BRI, vienlaicīgi jānodrošina 4 savienojumi (katrā 2 kanāli).

3.  Jaunajai sistēmai būs nepieciešami pieslēgumi uz publisko telefona tīklu? Ja būs nepieciešami, kāda tipa pieslēgumi ( SIP trunk vai ISDN BRI/PRI ) un norādīt vienlaicīgo kanālu skaitu.

Jaunajai sistēmai ir nepieciešami pieslēgumi uz publisko telefona tīklu. Pieslēguma tips ir SIP un vienlaicīgi jānodrošina telefonu sarunu: 4 - Talsu 84, un 6 - Pils 12

4.  Vai jaunajā sistēmā ir jāiekļauj telefona aparāti? Lūdzu norādīt skaitu un telefona aparātu minimālās funkcionalitātes ( piemēram displejs, numura noteicējs, adrešu grāmata utt ).

Nav jāiekļauj.

5.  Lūdzu norādīt jaunās sistēmas prasībās abonentu skaitu ( darbinieku skaitu, kuriem nepieciešams telefona pieslēgums)?

Pils ielā 12- 6 pieslēgumi, Talsu ielā 84- 4 pieslēgumi

6.  Lūdzu norādīt esošā datortīkla pieejamību jaunās sistēmas apkalpes zonā ( vai ir pieejams datortīkls visas darba vietās, vai datortīkls nodrošina PoE funkcionalitāti ).

Visas darbavietas ir datori pieslēgtie pie datortīkla. Datortīkla iespēju nodrošināt PoE funkcionalitāti ir jānoteic pretendentam.

7.  Lūdzu norādīt vai visas jaunās sistēmas darba vietās ir ierīkots telefona kabelis?

Katra darba vieta ir uzstādīts telefona aparāts.

8.  Uzturēšanas izmaksas – lūdzu norādīt termiņu, kādā jānodrošina jaunās sistēmas uzturēšana ( piemēram 12 vai 24 mēneši ).

Izmaksas gadā

9.  Vai tiks izpildītas prasības, ja tiks pievienots piedāvājumam piedāvāto iekārtu tehnisko datu lapas ( ražotāja nodrošinātās tehniskās datu lapas (data sheet ))?

Piedāvājumā ir jāatspoguļo tehniskajā specifikācijā minētās prasības.

10. Vai iespējams piedāvāt variantu, kad tiek piedāvāta vienota sistēma aizstājot esošo telefoncentrāli Matra 6504? Ja iespējams, lūdzu norādīt esošās sistēmas abonentu skaitu, telefona aparātu skaitu un modeļus.

Esošās telefoncentrāles Matra 6504 aizvietošana nav paredzēta.

Iegādāti ir 10 telefona aparāti Grandstream GXP1405.

Uzskatām, ka kvalitatīva piedāvājuma iesniegšanai ir nepieciešama iepazīšanās ar situāciju uz vietas.

Reinbergs  636 02 206