APSTIPRINĀTS

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

iepirkumu komisijas

2018. gada 10.augusta sēdē

Protokols Nr. 18/5-15.1

Iepirkuma procedūras

„Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī”

NOLIKUMS

(ar identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF)

2018, Ventspilī

SATURS

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona							3

- Iepirkuma procedūra un norise								3

- Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents					3

- Saziņa											4

- Informācija par iepirkuma priekšmetu							5

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts							5

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta							5

  - Līguma izpildes termiņš								5

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme								6

- Piedāvājums										6

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība			6

  - Piedāvājuma noformējums								7

- Piedāvājuma nodrošinājums								8

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumi							10

- Pretendenta kvalifikācijas prasības							12

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai	12

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām	12

- Iesniedzamie dokumenti									15

  - Pieteikums dalībai iepirkumā							15

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti						16

- Piedāvājuma nodrošinājums								19

- Tehniskais piedāvājums									19

- Finanšu piedāvājums									20

- Piedāvājumu izvērtēšana									20

- Iepirkuma līgums										23

Pielikumi:

- pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne				25

- pielikums: Līguma projekts								29

- pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne						54

- pielikums: Speciālistu saraksta veidne						55

- pielikums: CV un pieejamības apliecinājuma veidne					56

- pielikums: Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents

balstās, nododamo būvdarbu saraksta veidne						57

- pielikums: Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās,

apliecinājuma veidne									58

- pielikums: Finanšu piedāvājuma veidnes						59

- pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas”				60

- pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne					78

- pielikums: Tehniskā specifikācija							79

- pielikums: Būvprojekts elektronisko datu nesējā (CD) 				87

Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003007655

Talsu iela 84, Ventspils, LV – 3602

Mājaslapa: www.ventspilssiltums.lv

Mājaslapas iepirkumu sadaļa: http://ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi

Pasūtītāja kontaktpersona:

Anna Lāma

Tālrunis: +371 636 27906

Faksa nr.: +371 636 02210

E-pasts: anna.lama@ventspils.lv

Iepirkuma procedūra un norise

Iepirkuma procedūra – SPSIL iepirkums ar paredzamo līgumcenu zem Ministru kabineta noteiktajām robežvērtībām. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (08.05.2017.) (turpmāk – Vadlīnijas).

Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu nodrošina ar Pašvaldības SIA „ŪDEKA” 2015. gada 23. janvāra rīkojumu Nr. 6-r „Par centralizētas iepirkuma komisijas izveidi”, Pašvaldības SIA „ŪDEKA” 2016. gada 23. novembra rīkojumu Nr. 25-r „Par centralizētas iepirkuma komisijas sastāvu”, Pašvaldības SIA „ŪDEKA” 2017. gada 13. februāra rīkojumu Nr. 3-r „Par centralizētas iepirkuma komisijas sastāvu” un Pašvaldības SIA „ŪDEKA” 2017. gada 15. novembra rīkojumu Nr. 18-r „Par centralizētas iepirkuma komisijas sastāvu” izveidota Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija).

Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

Piegādātājs – fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus.

Pretendents – Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

Ieinteresētais piegādātājs – Piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.

Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir persona (t.sk. atsevišķu būvdarbu veicējs (turpmāk – apakšuzņēmējs)), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- Pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- Visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Saziņa

Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem Iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai e-pastam pievienojot skenētu dokumentu.

Saziņas dokuments, nosūtot pa elektronisko pastu (e-pastu) ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad ir saņemts paziņojums par elektroniskā pasta saņemšanu.

Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma procedūras nosaukumu un tās identifikācijas numuru.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, jebkuriem to grozījumiem, ja tādi tiks veikti, kā arī skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem Pasūtītāja mājaslapā internetā http://ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi. Ar izdrukātiem Iepirkuma dokumentiem var iepazīties Pašvaldības SIA  „Ventspils siltums”, administrācijas ēkas 2. stāvā Attīstības projektu daļā, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņā beigām, katru darba dienu no 08.30 – 12.00 un no 13.00 – 17.00, piektdienās līdz 16.00. Ieinteresētajam piegādātājam, kas vēlas saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, laikus jāiesniedz rakstveida iesniegums 1. punktā norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs Iepirkuma dokumentus izsniegs 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

Ieinteresētais piegādātājs rakstveidā var pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā http://ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju mājaslapā internetā http://ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos.

Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds Ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

Iepirkuma dokumentu sastāvā ietilpst šī Iepirkuma nolikums (turpmāk – Nolikums) ar pielikumiem:

1. pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne.

2. pielikums: Līguma projekts.

3. pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne.

4. pielikums: Speciālistu saraksta veidne.

5. pielikums: CV un pieejamības apliecinājuma veidne.

6. pielikums: Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo būvdarbu saraksta veidne.

7. pielikums: Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājuma veidne.

8. pielikums: Finanšu piedāvājuma veidnes.

9. pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas.

10. pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne.

11. pielikums: Tehniskās specifikācijas.

12. pielikums: Būvprojekti elektronisko datu nesējā (CD).

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir dūmgāzu kondensatora piegāde, montāža, palaišana un ieregulēšana, t.sk. saistītie būvdarbi, palīgiekārtas un funkcionālie pieslēgumi inženiertīkliem, kas nepieciešami iekārtas darbināšanai ar esošajiem ūdenssildāmajiem biomasas katliem, siltumavotā Talsu ielā 69, Ventspilī (turpmāk – Būvdarbi), saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (11. pielikums) un Būvprojektu (12. pielikums). Iepirkuma priekšmeta CPV kods 45351000-2 (Mašīnbūves iekārtu uzstādīšanas darbi).

Katrs Piegādātājs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piegādātājs nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts Pretendents, kuram tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu. Līguma projekts (turpmāk tekstā – Līgums) pievienots šī nolikuma 2. pielikumā.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/058) ietvaros, kura realizācija notiks saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja Būvdarbu izpildes gaitā atklājas, ka Uzņēmēja tāmēs norādītajā apjomā nepieciešams samazinājums. Norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.

Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Talsu iela 69, Ventspils pilsēta, Latvijas Republika.

Līguma izpildes termiņš:

5.3.1. 	Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem – 1.Posms atbilstoši Piedāvājuma Pielikumam – jāveic 3 mēnešu laikā pēc Darbu uzsākšanas, kā arī Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera pārbaudes, palaišana un darbināšana testa režīmā (izņemot pārbaudes pirms Darbu nodošanas) – 2.Posms atbilstoši Piedāvājuma Pielikumam – jāveic 5 mēnešu laikā pēc Darbu uzsākšanas, bet ne vēlāk kā līdz 01.02.2019.

5.3.2. 	Objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņš ir ne vēlāk kā līdz 01.03.2019.

Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz Iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanai, bet ne ilgāk ka 120 (viens simts divdesmit) dienas no nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt Iepirkuma līgumu termiņā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, kas noteikts nolikuma 5.4. punktā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņu.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta piedāvājuma nodrošinājuma izdevējam rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu, norādot pagarināto piedāvājuma nodrošinājuma termiņu.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt objektu apskati, iepriekš saskaņojot laiku ar Pasūtītāju.

Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi ne vēlāk kā 7 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme tiks organizēta 3 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Sanāksmes protokols tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā internetā http://ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti.

Piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 14.septembrim, plkst. 13:30 Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” administrācijas ēkas 3. stāva 16. kabinetā, Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602 darba dienās no plkst. 8:30 – 12:00 un no plkst. 13:00 – 17:00, bet piektdienās līdz 16:00, piedāvājumus iesniedzot personīgi Sagādes un transporta iecirkņa vadītājam Mārim Reinbergam vai personai, kas to aizstāj, vai nosūtot pa pastu vai kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils pilsētas domē, otrā stāva sēžu zālē, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601, 2018. gada 14.septembrī plkst. 13:40. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto līgumcenu EUR (euro bez PVN).

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

Piedāvājuma noformējums

Piedāvājums sastāv no 4 (četrām) šādām sadaļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (1 oriģināls un 4 kopijas),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (1 oriģināls un 4 kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 4 kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 4 kopijas, un 1 CD vai USB flash, Excel formātā).

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

Katras piedāvājuma sadaļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma sadaļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā paraksttiesīgā vai pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un tulkoto dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts tulkoto dokumentu saturs.

Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi „KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, administrācijas ēka 3.stāvs, 16.kab. Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF) Neatvērt līdz 2018. gada 14. septembrim plkst.13:40 (Pretendenta nosaukums, juridiskā un pasta adrese, tālrunis, fakss, e-pasta adrese) (Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs)

Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā – piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJAS”,

- Pretendenta nosaukumu,

- atzīmi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF)”.

Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu („Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, „Tehniskais piedāvājums” vai „Finanšu piedāvājums”).

Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.

Piedāvājuma nodrošinājums

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).

Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā (turpmāk – LR) vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai ārvalsts bankas filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā.

8.1.1. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

      - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikuma 8.5.punktā noteiktajos gadījumos;

      - garantijai jābūt spēkā Nolikumā 5.4.punktā noteiktajā termiņā;

      - garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

      - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

      - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;

8.1.2. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

8.1.2.1. prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, lai polise būtu uzskatāma par piedāvājuma nodrošinājumu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, kā arī iesniedzams šīs prēmijas samaksu apliecinošs dokuments.

8.1.2.2. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikuma 8.5.punktā noteiktajos gadījumos;

8.1.2.3. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikuma 5.4.punktā noteiktajā termiņā;

8.1.2.4. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

8.1.2.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

8.1.2.6. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

8.1.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

8.2. Ja Pretendents veic Iepirkuma nolikuma 8.1. apakšpunktā norādītās piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, to ieskaita Pasūtītāja bankas kontā (AS „Swedbank”, konta Nr. LV45HABA0001402060112).

8.3. 	Ja Pretendents veic piedāvājuma nodrošinājumu kā naudas summas iemaksu Pasūtītāja bankas kontā, jāievēro šādas prasības:

8.3.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiemaksā Pasūtītāja kontā līdz Iepirkuma nolikumā 7.1.1. apakšpunktā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;

8.3.2. Iemaksājot piedāvājuma nodrošinājumu, bankas maksājuma uzdevumā jānorāda – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai ar identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF”. Gadījumā, ja maksātājs nav Pretendents, obligāti norādāms Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- Pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Iepirkuma procedūras dokumentos un Iepirkuma līgumā paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu;

- Pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod/atmaksā Pretendentiem šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis Iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

- pārējiem Pretendentiem – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja noslēgtā Iepirkuma līguma ar uzvarētāju, vai lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu/izbeigšanu,

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma nodrošinājuma termiņa beigām.

Piedāvājumi, kuriem nebūs iesniegts/iemaksāts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai iesniegts piedāvājuma nodrošinājums neatbildīs Nolikuma 8.1.punktā noteiktajām prasībām vai nebūs pievienoti nodrošinājumu apliecinoši dokumenti, tiks uzskatīti par Iepirkuma procedūras dokumentu prasībām neatbilstošiem un Pretendents izslēgts no tālākās dalības Iepirkumā.

Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma.

Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts.

Ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Pretendentu norādītie izslēgšanas nosacījumi 9.1., 9.2. un 9.3. punktos attiecas uz:

    - uz personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība);

    - uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu līguma vērtības;

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

Gadījumā, ja Pretendents, kā arī 9.4.punktā minētās personas, atbilst 9.2. apakšpunktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Vadlīniju 6.4.2 punktā noteikto.

Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, vai Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nedrīkst būt noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.

Pasūtītājs pārbauda Nolikuma 9.6 pantā norādīto izslēgšanas nosacījumu esamību Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

Ja uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, vai apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, Pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja Pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas nomaiņu saskaņā ar kārtību, kāda noteikta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma 48.panta devītajā daļā.

Pretendenta kvalifikācijas prasības

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija LR Būvkomersantu reģistrā vai Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija LR Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrētas LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai minētajām personām ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Ārvalstu Piegādātajam un personu apvienībai līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai jāreģistrējas LR Būvkomersantu reģistrā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pretendenta piedāvātajam:

- Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanas jomā.

- Būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā.

Par šajā punktā a un b norādīto speciālistu piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās LR Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā www.bis.gov.lv.

Ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

Ārvalstu Būvdarbu vadītājiem līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai jāsaņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvprakses sertifikātu (ja attiecināms) vai atzīšanas institūcijas atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms) un informācijai par sertifikāciju vai īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jābūt iekļautai būvspeciālistu reģistrā.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā galvenais būvuzņēmējs ir realizējis vismaz 2 (divus) būvdarbu līgumus, kur katra būvdarbu līguma ietvaros ir veikti dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera piegādes, uzstādīšanas un ieregulēšanas darbi siltumavotu katliem, kuros kā kurināmo izmanto biomasu un:

      - Vismaz 1 (viens) no 2 (diviem) dūmgāzu kondensatoriem ir atbilstošas jaudas, lai spētu utilizēt ne mazāk kā 10MW no siltumavota uzstādītās katlu jaudas.

      - Vismaz 2 (divi) izbūvētie dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeri darbojas ar augstu efektivitāti, nodrošinot, ka atpakaļgaitas siltumnesēja temperatūras pirms tīklu sūkņiem un dūmgāzu temperatūras kondensatora izejā starpība nepārsniedz 3°C un elektroenerģijas patēriņš, lai saražotu 1MWh siltumenerģijas nepārsniedz 10kWh.

      - Līgumu ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam/iem jābūt pieņemtiem – nodotiem ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā).

Jaundibinātiem uzņēmumiem/uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

10.2.2. 	Pretendents ir saņēmis pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par vismaz 2 (diviem) būvdarbu līgumiem, ar kuriem Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās spējas.

Attiecībā uz 10.2.1.2. apakšpunktā prasīto dūmgāzu kondensatoru efektivitāti, Pretendents pievieno pasūtītāja apliecinātas izdrukas no iekārtu automātiskās vadības sistēmas arhīva datiem vai sniedz citus, līdzvērtīgus dokumentālus pierādījumus.

    - Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

      - Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš kā atbildīgais būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis:

        - Vismaz 2 (divus) būvdarbu līgumus, kuru ietvaros izbūvēti dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeri siltumavotos, kuros kā kurināmo izmanto biomasu, no kuriem vismaz viena objekta būvdarbu vērtība bija lielāka par 500 000 EUR un vismaz viens objekts bija rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1 000 m2 vai katlu māja ar siltuma jaudu lielāku par 2 MW.

Līguma ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam/iem jābūt pieņemtiem – nodotiem ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā).

      - Būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis:

        - Vismaz 1 (viena) atbilstošas jaudas dūmgāzu kondensatora, kas spēj utilizēt ne mazāk kā 10MW no siltumavota uzstādītās katlu jaudas, izbūves darbus.

Līguma/u ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam/iem jābūt pieņemtiem – nodotiem ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā).

      - Atbildīgajam būvdarbu vadītājam un Būvdarbu vadītājam jābūt reģistrētiem LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta līgumdarbiniekiem, vai jāiesniedz savstarpēja vienošanās vai līgums par šajā iepirkumā paredzēto darbu veikšanu, vai apliecinājums, ka uzvaras gadījumā, līdz Būvdarbu līguma slēgšanas dienai (ne vēlāk, kā desmit darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas) speciālisti tiks reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai apakšuzņēmēja līgumdarbinieki (atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”).

Pretendenta rīcībā jābūt darba aizsardzības koordinatoram, kurš attiecīgi atbilst MK 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 81.punkta prasībām.

Ja darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildīs ārvalsts fiziska vai juridiska persona, tad uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo personu jāiesniedz ārvalstī izsniegta licence, sertifikāts vai citi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (kopijas), kas apliecina darba aizsardzības koordinatora funkciju izpildes tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka ārvalsts normatīvie tiesību akti), un ārvalsts darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildītājam uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālas darbības veikšanai Latvijas Republikā (ja attiecināms).

Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku https://ec.europa.eu/tools/espd kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā (https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

Pieteikums dalībai iepirkumā

Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 1. pielikumā. Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Atlases dokumentiem (kvalifikācijas dokumentiem),

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu Iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Ja piedāvājumu iesniedz Personu apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri atbildīgiem par Iepirkuma līguma izpildi un jāpierāda Pasūtītājam, ka viņu rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apvienības dalībnieku Apliecinājumu, Vienošanos, vai citu dokumentu par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, apliecinājums vai cits dokuments, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkumā un iepirkuma līguma darbības laikā, kā arī katra personu apvienības dalībnieka tiesības, atbildība un veicamie darbi, kā arī jāiekļauj apliecinājums, ka uzvaras gadījumā tiks izveidota pilnsabiedrība, kurā katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par pilnsabiedrības saistībām, vai starp personu apvienības biedriem tiks noslēgts sabiedrības līgums Civillikuma 2241.-2280.panta noteiktajā kārtībā ar tajā paredzētu sabiedrības biedru solidāro atbildību.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

Par Nolikuma 10.1.1. apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās datubāzēs.

Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija, kas apliecina, ka ārvalsts Pretendents, persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, kā arī apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas (attiecas uz ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto personu apvienību un visiem personu apvienības ārvalstī reģistrētiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība)).

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tāds tiks slēgts.

Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Par Nolikuma 10.1.2. apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās datubāzēs.

Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības un citu personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Ārvalstu persona, kas nav reģistrēta LR Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja tai tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta LR Būvkomersantu reģistrā.

Personālsabiedrībai un personu apvienībai (personu apvienības dalībniekam – sabiedrības līguma biedram) jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tai tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas komercreģistrā).

Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu apvienība (personu apvienības dalībnieks – sabiedrības līguma biedrs) jau ir reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents balstās pēdējos piecos gados (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (3. pielikums) pasūtītāju atsauksmju vai cita veida dokumentālu pierādījumu, piemēram, būvatļauju oriģināli vai apliecinātas kopijas par vismaz 2 (diviem) būvdarbu līgumiem, ar kuriem Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās spējas, un to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta kvalifikāciju (t.sk. izpildīto darbu) apstiprinošus dokumentus – izrakstu/us no būvdarbu žurnāla, būvatļaujas kopiju, aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā u.c. dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu.

Jaundibinātiem uzņēmumiem/uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Iepirkuma nolikuma 10.2.1. apakšpunktā prasīto pieredzi.

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (4. pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Iepirkuma nolikuma 10.2.3. apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi.

Dokumenti, kuri apliecina Pretendenta piedāvāto speciālistu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām:

- akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai citu dokumentu (kopijas) par objektiem, ar kuriem tiek apliecināta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstība iepirkuma nolikuma 10.2.3.1. apakšpunkta prasībām.

- akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai citu dokumentu kopijas par objektiem, ar kuriem tiek apliecināta būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstība iepirkuma nolikuma 10.2.3.2. apakšpunkta prasībām.

Par Iepirkuma nolikuma 10.1.3. apakšpunktā norādīto speciālistu piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās LR Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā www.bis.gov.lv.

Par ārvalstu speciālistiem iesniedzami dokumenti, kas apliecina uzdevumu izpildi atbilstoši attiecīgajā valstī noteiktajai kārtībai.

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un Pretendenta apliecinājums par to, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai, attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai saņems Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvprakses sertifikātu (ja attiecināms) vai atzīšanas institūcijas atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms) un informācijai par sertifikāciju vai īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs iekļauta būvspeciālistu reģistrā.

Par to ka atbildīgais būvdarbu vadītājs un ēku būvdarbu vadītājs ir reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai Pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju līgumdarbinieki, Pasūtītājs pārliecinās LR Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā pieejamajā Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu bāzē. Ja atbildīgais būvdarbu vadītājs un ēku būvdarbu vadītājs nav reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai Pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju līgumdarbinieki, tad Pretendents iesniedz savstarpēju vienošanos vai līgumu par šajā Iepirkumā paredzēto darbu veikšanu, vai apliecinājumu, ka, uzvaras gadījumā, līdz Būvdarbu līguma slēgšanas dienai (ne vēlāk, kā desmit darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas) speciālisti tiks reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai apakšuzņēmēja līgumdarbinieki (atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”).

Pretendenta 10.2.3. punktā piedāvāto galveno speciālistu CV un pieejamības apliecinājums visa līguma izpildes laikā atbilstoši Pretendenta piedāvātajam līguma izpildes laika grafikam atbilstoši CV un pieejamības apliecinājuma veidnei (5. pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 10.2.3. apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi.

Apliecinājums, ka Pretendents Iepirkuma līguma izpildei piesaistīs darba aizsardzības koordinatoru, kurš atbilst MK 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 81.punkta prasībām. Apliecinājumam jāpievieno informācija par piedāvāto speciālistu un dokumentu kopijas, kas apstiprina šī speciālista atbilstību MK 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 81.punkta prasībām un darba aizsardzības koordinatora rakstisks apliecinājumus par gatavību veikt piedāvājumā minētos darbus nolikumā norādītājā būvniecības laikā.

Ja darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildīs ārvalsts fiziska vai juridiska persona, tad jāpievieno Pretendenta apliecinājums par to, ka uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildītājs atbildīs izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālas darbības veikšanai Latvijas Republikā. Apliecinājumam jāpievieno informācija par piedāvāto speciālistu un dokumentu kopijas, kas apliecina darba aizsardzības koordinatora sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka ārvalsts normatīvie akti) un darba aizsardzības koordinatora rakstisks apliecinājumus par gatavību veikt piedāvājumā minētos darbus nolikumā norādītājā būvniecības laikā.

Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo būvdarbu saraksta veidnei (6. pielikums),

- Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, Apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (7. pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus un/vai Pretendenta un Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums,

- (ja attiecināms) citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus, ja attiecināms, apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās Iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Ja Pretendenta atbilstība atlases prasībām ir ietverta vai izriet no informācijas, kas sniegta ESPD, tad papildus dokumenti, kas to apliecina, nav jāiesniedz, ja vien to nepieprasa Pasūtītājs.

Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendenta atlases prasībām.

Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

Piedāvājuma nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājuma bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināls un apdrošināšanas polisē norādītās apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošu dokumentu apstiprinātas kopijas vai piedāvājuma nodrošinājuma summas depozīta iemaksas Pasūtītāja bankas kontā apliecinošu dokumentu oriģināli vai apstiprinātas kopijas, jāpievieno piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā.

Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (11. pielikums) un Būvprojektiem (12. pielikums), ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (9. pielikums).

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

Laika grafiks;

Kvalitātes nodrošināšanas plāns un kontroles pasākumu apraksti;

Vides aizsardzības pasākumu plāna apraksts;

Darba aizsardzības pasākumu plāna apraksts;

Informācija par piedāvātajām iekārtām un komplektējošiem materiāliem (atbilstoši Tehniskajām specifikācijām);

Procesa garantijas (atbilstoši Tehniskās specifikācijas pielikumiem);

Tehniskā aprīkojuma saraksts (10. pielikums);

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta apliecinājums par to, ka Būvdarbu veikšanā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli, iekārtas un būvizstrādājumi atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un Latvijas būvnormatīviem.

Finanšu piedāvājums

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena bez PVN, par kādu tiks veikti Būvdarbi, kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (8. pielikums), ņemot vērā preambulā noteikto.

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda līgumcena ar PVN (līguma summa).

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

Piedāvājumu izvērtēšana

Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums nav iemaksāts/ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu līguma vērtības, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto.

Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu līguma vērtības, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs un/vai elektronisko iepirkumu sistēmā vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.9. punktā noteikto.

Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu un personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām Pretendenta kvalifikācijai.

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās:

neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā vai

nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai

ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.

15.8.4.	Pretendenta iesniegtais piedāvājums tiks noraidīts, ja Pretendents laicīgi neiesniegs pieprasīto informāciju saskaņā ar 15.9. punktu.

Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

Iepirkumu komisija Pretendenta veiktos uzticamības nodrošināšanas pasākumus vērtēs ņemot vērā Vadlīniju 6.4.2. punktā noteikto.

Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumam pievienojis Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt iesniegt pierādījumus Pretendenta atbilstībai kvalifikācijas prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru tehniskie piedāvājumi vai finanšu piedāvājumi neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, jo tehniskā specifikācija ir sagatavota detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

Vērtējot piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto līgumcenu bez PVN.

Ja Iepirkumu komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Iepirkumu komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

Pasūtītājs var pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus rakstveidā informējot visus Ieinteresētos piegādātājus un Pretendentus, kā arī publicējot paziņojumu mājaslapā, kurā publicēts paziņojums par Iepirkuma procedūru.

Iepirkuma līgums

Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (2. pielikums).

Pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam jāiesniedz:

Līguma izpildes nodrošinājuma garantija 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas (nolikuma 2. pielikuma 4.2. apakšpunkts).

Pretendents Līguma izpildi garantē, iesniedzot Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Līguma izpildes bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jānorāda šāda informācija:

      - Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese;

      - Noslēgtā Līguma datums, numurs un Līguma priekšmets;

      - Līguma izpildes nodrošinājuma bankas garantijas vai apdrošināšanas polises derīguma termiņš;

      - Bankas garantija vai apdrošināšanas polise ir neatsaucama un stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā.

    - Garantijas laika garantija 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas (nolikuma 2. pielikuma 4.2. apakšpunkts).

Pretendents izpildīto Būvdarbu kvalitāti garantē, iesniedzot Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā (nolikuma 2. pielikuma 10.1. apakšpunkts) par 50% samazinātu 16.2.1. apakšpunktā noteikto bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, kurā obligāti jānorāda šāda informācija:

      - Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese;

      - Noslēgtā Līguma datums, numurs un Līguma priekšmets;

      - Garantijas laika bankas garantijas vai apdrošināšanas polises derīguma termiņš;

      - Bankas garantija vai apdrošināšanas polise ir neatsaucama un stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā.

    - Šī nolikuma 16.2.1. apakšpunktā un 16.2.2. apakšpunktā norādītās bankas garantijas vai apdrošināšanas polises izsniedz LR vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības filiāle, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā.

Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, tostarp, bet ne tikai, ja Pretendentu piedāvātās līgumcenas bez PVN pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, ja tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Iepirkuma dokumentācijā u.c.

Ja Pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc piedāvājumu tā derīguma termiņa laikā, Iepirkumu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis nākošo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Ja pieņemts lēmums Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Ja tiks pieņemts lēmums līgumu slēgt ar personu apvienību, tās pienākums ir līdz būvdarbu līguma noslēgšanas termiņam izveidot juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LR Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, kā arī reģistrēties Ekonomikas ministrijas LR Būvkomersantu reģistrā, un iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus līguma noslēgšanai.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Valdes priekšsēdētājs								A.Uzaris

Sagatavoja:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs					M.Reinbergs

1. pielikums

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Vienotais reģistrācijas numurs 40003007655

Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF).

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods > (ja Pretendents ir fiziska persona)

<adrese> (turpmāk – Pretendents)

- Iepazinušies ar Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003007655, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumu (turpmāk – Nolikums), apliecinot, ka mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus, un pārliecinājušies, ka tie nesatur kļūdas vai citus defektus un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, ka arī esam apskatījuši Būvobjektu un mums ir pilnīgi skaidri visi apstākļi, tā stāvoklis un visas komunikāciju pieslēgumu vietas.

- Mēs iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Pretendenta atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma

(turpmāk – Piedāvājums).

- Apņemoties:

- veikt Dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 11. pielikums) un Būvprojektu (Nolikuma 12. pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Līgumcenu (jānorāda 2 (divi) cipari aiz komata):

Līgumcena par būvdarbiem „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” ________ : <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

- slēgt Iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līgumam (Nolikuma 2. pielikums) un tā veidnēm,

- veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

- Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Apliecinām:

- ka atbilstam (mazā, vidējā vai lielā) uzņēmuma statusam;

- ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā, ar būvdarbu apjomiem – tāmes formām, Pasūtītāja pārstāvja sniegto papildus informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav;

- ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektiem, to tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objektu būvniecību, ka esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību būvobjektos;

- ka mums kā Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu būvdarbu līgumu atbilstoši šī Iepirkuma tehnisko specifikāciju un citu dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt būvdarbus par līgumcenu, kas norādīta kopsavilkuma tāmē par būvdarbiem.

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- uz viņu nav attiecināms Nolikuma 9.1., 9.2. un 9.3. punktā noteiktais Pretendentu izslēgšanas nosacījums;

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Mūs Iepirkumā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

Piedāvājuma pielikums

[Piedāvājuma pielikumu aizpilda Pretendents un iesniedz kopā ar Pieteikumu. Nolikumam t.sk. piedāvājuma izvēles kritērijam atbilstoša piedāvājuma “Piedāvājuma pielikums” kļūs par neatņemamu Līguma sastāvdaļu]

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

| Pozīcija | Līguma noteikumu apakšpunkts | Dati |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | 1.1.2.2. & 1.3. | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģistrācijas nr. 40003007655, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3601 |
| Uzņēmēja nosaukums un adrese | 1.1.2.3. & 1.3. | <Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| Inženiera nosaukums un adrese | 1.1.2.4. & 1.3. | Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas |
| Darbu izpildes laiks | 1.1.3.3. | 6 kalendārie mēneši |
| Defektu paziņošanas periods | 1.1.3.7. | 60 kalendārie mēneši |
| Elektroniskās sakaru sistēmas | 1.3. | Fakss vai e-pasts ar elektronisko parakstu |
| Piemērojamās tiesību normas | 1.4. | Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti |
| Valdošā valoda | 1.4. | Latviešu |
| Komunikācijas valoda | 1.4. | Latviešu |
| Darbu izpildes vietas pieejamības laiks | 2.1. | No Darbu uzsākšanas datuma |
| Līguma izpildes nodrošinājums | 4.2. | 10% apmērā no Akceptētās Līguma summas |
| Normālās darba stundas | 6.5. | No pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 08.00 -17.00 |
| Līgumsods par programmas neiesniegšanu | 8.3. | 200 EUR dienā |
| Darbu izpildes nokavējuma līgumsods | 8.7. | 0.2% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena |
| Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa | 8.7. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Kopējais avansa maksājums | 14.2. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Maksājumu skaits un termiņi | 14.2. | Viens maksājums |
| Avansa maksājuma atmaksas amortizācija | 14.2.(b) | 20% |
| Ieturējuma procenti | 14.3. | 10% |
| Ieturējuma naudas summas limits | 14.3. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Iekārtas un Materiāli samaksa par kuriem tiek veikta, kad tie piegādāti Darbu izpildes vietā | 14.5. (c) (i) | Cauruļvadi, noslēgarmatūra, dzelzsbetona izstrādājumi, metāla konstrukcijas, dūmenis, mehāniskās un elektriskās iekārtas un aprīkojums |
| Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa | 14.6. | 12 000 EUR |
| Līgumsods par samaksas nokavējumu | 14.8 | 0,2% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas |
| Maksājumu valūtas | 14.15. | euro (EUR) |
| Apdrošināšanas polises un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš | 18.1.(a) un (b) | 7 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |
| Minimālā apdrošinājuma summa par katru atsevišķu gadījumu | 18.3. | Akceptētās Līguma summas apmērā |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana | 18.5. |  |
| apjoms (minimālais atbildības limits) |  | 10% no Akceptētās līguma summas, bet ne mazāk kā 150 000 EUR Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai un Defektu paziņošanas perioda laikā |
| Ziņas par Posmiem |
| Apraksts (1.1.5.6.apakšpunkts) | Izpildes laiks (1.1.3.3.apakšpunkts) mēnešos no Posma Darbu uzsākšanas datuma | Posma izpildes nokavējuma līgumsods (8.7.apakšpunkts) % no Posma summas par katru nokavēto dienu |
| Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera tehnoloģisko iekārtu piegāde (1.Posms) | 3 mēneši | 0.2% |
| Būvniecības darbu izpilde, tehnoloģisko iekārtu montāža, ieregulēšana, dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera pārbaudes, palaišana un darbināšana testa režīmā (izņemot pārbaudes pirms Darbu nodošanas) (2.Posms) | 5 mēneši | 0.2% |
| Uzņēmējs: |
| <Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| Parakstīšanas vieta un datums |

2. pielikums

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

Līguma projekts

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”

LĪGUMA VIENOŠANĀS

Ventspilī							2018. gada__.___________

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003007655, juridiskā adrese: Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602, tās valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara personā, kurš darbojas, pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses

un

<Uzņēmēja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,

kopā sauktas „Puses”

pamatojoties uz pašvaldības SIA „Ventspils siltums” rīkotās iepirkumu procedūras „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF) rezultātiem un Uzņēmēja piedāvājumu (6. pielikums) saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk – Darbi),

noslēdz šo Līgumu par turpmāk minēto:

- Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

- Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:

- šī Līguma vienošanās

- Pieteikums dalībai konkursā un Piedāvājuma pielikums (1. pielikums),

- Sarakste iepirkuma procedūras laikā:

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>,

- Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:

- Līguma izpildes nodrošinājuma veidne,

- Avansa garantijas veidne,

- Ieturējuma naudas garantijas veidne,

- Līguma Vispārīgie noteikumi

- Iepirkuma Nolikums, t.sk. Tehniskā specifikācija (2. pielikums),

- Būvprojekts elektronisko datu nesējā (CD) (3.pielikums),

- Uzņēmēja Finanšu piedāvājums (4. pielikums),

- Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti (5. pielikums).

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, kuru tie groza.

- Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas, saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

- Ievērojot Darbu izpildi, pabeigšanu, visu defektu novēršanu tajos un nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

Līguma 1.Posma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Līguma 1.Posma summa, tajā skaitā PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Līguma 2.Posma summa bez PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Līguma 2.Posma summa, tajā skaitā PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro).

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Akceptētā Līguma summa, tajā skaitā PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro).

Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

Rekvizīti maksājumu veikšanai Pasūtītājam:

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

- Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.

- Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

| Pasūtītājs: Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655 Nodokļa maksātāja reģ.Nr.LV40003007655 Juridiskā un biroja adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602 Tālr.636 02200, fakss 636 02210 e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv | Uzņēmējs: |
| --- | --- |
| No Pasūtītāja puses _____________________________ Arnis Uzaris Valdes priekšsēdētājs | No Uzņēmēja puses _____________________________ |

Līguma noteikumi ietver:

Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer 2006.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un

Speciālos noteikumus kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of the Contract for Constraction for Building and Engineering Works, Designed by the Employer, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

| Pasūtītājs: Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655 Nodokļa maksātāja reģ.Nr.LV40003007655 Juridiskā un biroja adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602 Tālr.636 02200, fakss 636 02210 e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv | Uzņēmējs: |
| --- | --- |
| No Pasūtītāja puses _____________________________ Arnis Uzaris Valdes priekšsēdētājs | No Uzņēmēja puses _____________________________ |

| LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI |
| --- |
|  | Vispārīgajos noteikumos terminu „Sākuma datums” aizstāt ar terminu „Darbu uzsākšanas datums”; Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] aizstāt ar atsauci uz 20.6.apakšpunktu [Tiesa] |
| 1.1. Definīcijas | 1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.” |
|  | 1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.” |
|  | 1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu „Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.” |
|  | 1.1.3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Izpildes laiks” nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu vai to Posmu izpildes laiku saskaņā ar 8.2.apakšpunktu [Izpildes laiks] (ieskaitot visus pagarinājumus saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]), ko aprēķina par pamatu ņemot Darbu uzsākšanas datumu vai Posma Darbu uzsākšanas datumu.” |
|  | 1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.” |
|  | Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā: „„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts no tiešajām izmaksām (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).” |
| 1.5. Dokumentu prioritātes secība | Dzēst (b) apakšpunktu |
| 1.6. Līguma vienošanās | Dzēst pirmo teikumu |
| 1.8. Dokumentu pārziņa un iesniegšana | Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 1.13. Likuma ievērošana | Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, kā arī šādi vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti, nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās specifikācijas. |
| 2.4. Pasūtītāja finansiālās vienošanās | Dzēst apakšpunktu. |
| 3.1. Inženiera pienākumi un pilnvaras | Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām. Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: „Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja: (a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), (b) piekrītot citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem (4.4.(b) apakšpunkts), (c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts), (d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts), (e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts), (f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts) |
| 3.5. Lēmumi | Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.” |
| 3.6. Vadības sanāksmes | Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: „Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.” |
| 4.2. Līguma izpildes nodrošinājums | Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka / bankas filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība / ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.” Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā: „Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.” |

| 4.4. Apakšuzņēmēji | Otrās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „attiecībā uz citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.” Otro rindkopu papildināt ar (c1) apakšpunktu šādā redakcijā: „Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu līguma vērtības, nedrīkst nomainīt, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) Apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja Apakšuzņēmējiem, 2) piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 3) piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.” Otro rindkopu papildināt ar (c2) apakšpunktu šādā redakcijā: „Uzņēmējs drīkst veikt Apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Uzņēmējs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu Apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.” |
| --- | --- |

| 4.21. Progresa ziņojumi | Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| --- | --- |

| 5. Nominētie Apakšuzņēmēji | Dzēst punktu. |
| --- | --- |

| 6.7. Veselība un drošība | Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu |
| --- | --- |

| 6.9. Uzņēmēja personāls | Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā: „Uzņēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju savā piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā, nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Uzņēmējs var nomainīt personālu, ja Uzņēmēja piedāvātais personāls atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu. Inženieris lēmumu par piekrišanu personāla nomaiņai pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī apakšpunkta noteikumiem.” |
| --- | --- |

| 8.1. Darbu uzsākšana | Punktu izteikt šādā redakcijā: „Inženierim jāinformē Uzņēmējs par Darbu uzsākšanu ne mazāk kā 7 dienas pirms attiecīgā Posma Darbu uzsākšanas datuma. Visu posmu Darbu uzsākšanas datumam jābūt noteiktam 42 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Uzņēmējam jāsāk Posma Darbu izpilde 7 dienu laikā no attiecīgā Posma Darbu uzsākšanas datuma. |
| --- | --- |
| 8.3. Programma | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.” |
| 9.5 Pārbaudes faktisko ekspluatācijas izmaksu noteikšanai | Papildināt ar jaunu apakšpunktu: „Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas ietver saražotās siltumenerģijas apjoma un faktisko ekspluatācijas izmaksu kontroli, tostarp Procesa garantijas pārbaudes šajā garantijā (atbilstoši Nolikuma pielikumam nr.9.2.) un Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā. Šajā apakšpunktā noteiktās pārbaudes pēc pamatota Pasūtītāja pieprasījuma ir jāatkārto Defektu paziņošanas periodā kā pārbaudes pēc Darbu pieņemšanas, kā arī pārbaudes izturēšanas gadījumā, jāievēro 11.punktā noteiktā kārtība.” |
| 11.4 | Apakšpunkta c) apakšparagrāfa tekstu pēc vārdiem „…nezaudējot citas Līgumā vai citur noteiktās tiesības, Pasūtītājs ir tiesīgs…” izteikt šādā redakcijā: „pieprasīt un Uzņēmējs atlīdzina negūtos ienākumus no siltumenerģijas realizācijas Pasūtītājam, ja Procesa garantijas pārbaudes faktiskais rezultāts nesasniedz Procesa garantijā noteikto. Kompensācijas apmērs tiek aprēķināts pēc formulas: P1 = N x (MWG – MWF) x T, kur P – maksājamā kompensācija EUR; N – 120 000; iekārtas darba stundu skaits tehnoloģisko iekārtu projektētajā kalpošanas laikā jeb 15 gados, kas noteikts Tehniskajā specifikācijā; MWG – Procesa garantijā garantētā vidējā siltumenerģijas jauda MW; MWF – faktiski Procesa garantijas pārbaudē konstatētā vidējā siltumenerģijas jauda MW; T – siltumenerģijas ražošanas tarifs 43.08 EUR / MWhth. Uzņēmējs atlīdzina ekspluatācijas izmaksu izdevumus Pasūtītājam, ja Procesa garantijas pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka faktiskās ekspluatācijas izmaksas pārsniedz Procesa garantijā noteiktās. Kompensācijas apmērs tiks noteikts pēc formulas: P2=N x MWF x (REAF – REAG), kur REAG – Procesa garantijā garantētās reaģentu, elektroenerģijas, iekārtu apkopes un rezerves daļu nomaiņas izmaksas (EUR/MWhth); REAF – faktiski Procesa garantijas pārbaudē konstatētās reaģentu, elektroenerģijas, iekārtu apkopes un rezerves daļu nomaiņas izmaksas (EUR/MWhth).” |
| 10.1. Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā.” |

| 12.3. Novērtēšana | Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Visas Līgumā ietvertās izmaksu pozīcijas ir fiksētas likmes pozīcijas.” Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Likmes vai cenas Līgumā neparedzētiem papildu darbiem nosakāmas pamatojoties uz Līgumā ietvertu līdzīgu darbu likmēm vai cenām.” Dzēst ceturto rindkopu. |
| --- | --- |

| 13.1. Tiesības veikt izmaiņas | Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.” |
| --- | --- |
| 13.5. Rezerves summas | Dzēst apakšpunktu |
| 14.1. Līguma cena | Pirmās rindkopas (d) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Finanšu piedāvājumā (Tāmēs) noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas.” |
| 14.2. Avansa maksājums | Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka / bankas filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība / ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.” Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: „atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,” |
| 14.5. Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli | Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu: „iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām,” Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu |
| 14.7. Samaksa | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā: (a) avansa maksājumu – 15 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus, (b) starpmaksājumus – 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus, (c) Beigu maksājumu – 15 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.” |
| 14.8. Samaksas nokavējums | Punktu izteikt šādā redakcijā: „Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.” |
| 14.9. Ieturējuma naudas izmaksāšana | Punktu izteikt šādā redakcijā: „Kad ir izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, Inženieris apstiprina Ieturējuma naudas izmaksu Uzņēmējam. Ja ir izsniegts Posma vai darba daļas Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, Ieturējuma nauda tiek apstiprināta un izmaksāta proporcionāli Posma vai daļas vērtībai.” |
| 14.10. Ziņojums par Darbu pabeigšanu | Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus „(..) 84 dienu laikā (..)” aizstāt ar skaitli un vārdiem „30 dienu laikā” un vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros” |
| 14.11. Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai | Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu |
| 15.2. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses | Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: „Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā.” ar jaunu (h) apakšpunktu šādā redakcijā: “ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.” |
| 16.1. Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.” |
| 18.1. Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu | Sestās rindkopas (b) apakšparagrāfa beigās pirms „…minēto apdrošināšanas polišu kopijas” papildināt ar vārdiem „un 18.5. apakšpunktā [Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana]”. |
| 18.4. Uzņēmēja personāla apdrošināšana | Dzēst apakšpunktu |
| 18.5. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana | Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības. Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija. |
| 20.2. - 20.5. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana | Dzēst apakšpunktu |
| 20.3. Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu | Dzēst apakšpunktu |
| 20.4. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana | Dzēst apakšpunktu |
| 20.5. Pirmstiesas izlīgums | Dzēst apakšpunktu |
| 20.6. Arbitrāža | Izteikt šādā redakcijā: „Tiesa Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.” |

| Pasūtītājs: Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655 Nodokļa maksātāja reģ.Nr.LV40003007655 Juridiskā un biroja adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602 Tālr.636 02200, fakss 636 02210 e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv | Uzņēmējs: |
| --- | --- |
| No Pasūtītāja puses _____________________________ Arnis Uzaris Valdes priekšsēdētājs | No Uzņēmēja puses _____________________________ |

SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)

Speciālo noteikumu pielikums LF-A:

Līguma izpildes nodrošinājuma bankas garantijas veidnes paraugs

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655

Juridiskā un biroja adrese:

Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <bankas / bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9. apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<bankas / bankas filiāles zīmoga nospiedums>

Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)

Speciālo noteikumu pielikums LF-A:

Līguma izpildes nodrošinājuma apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidnes paraugs

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655

Juridiskā un biroja adrese:

Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <apdrošināšanas sabiedrības / ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9. apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina apdrošināšanas sabiedrība.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<apdrošināšanas sabiedrības / ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības filiāles zīmoga nospiedums>

Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)

Speciālo noteikumu pielikums LF-B:

Avansa maksājuma bankas garantijas veidnes paraugs

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655

Juridiskā un biroja adrese:

Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <bankas / bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar Līguma 14.3. apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

< bankas / bankas filiāles moga nospiedums>

Iepirkuma līgums. Būvdarbi (LF-1)

Speciālo noteikumu pielikums LF-B:

Avansa maksājuma apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidnes paraugs

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655

Juridiskā un biroja adrese:

Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, < apdrošināšanas sabiedrības / ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības filiāles  nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina apdrošināšanas sabiedrība.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar Līguma 14.3. apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

< apdrošināšanas sabiedrības / ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības filiāles zīmoga nospiedums>

Speciālo noteikumu pielikums:

Bankas garantijas veidnes paraugs

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655

Juridiskā un biroja adrese:

Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <bankas / bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

- nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

- šo Defektu apraksts

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9. apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas / bankas filiāles zīmoga nospiedums>]

Speciālo noteikumu pielikums:

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidnes paraugs

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655

Juridiskā un biroja adrese:

Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības / ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

- nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un

- šo Defektu apraksts

saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk - Garantijas summa).

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam.

Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9. apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

< Apdrošināšanas sabiedrības / ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības filiāles zīmoga nospiedums>]

3. pielikums

Veikto būvdarbu saraksta veidne

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 10.2.1.apakšpunktā prasīto pieredzi

| Nr. p.k. | Līguma un būvobjekta/u nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums (norādot dūmgāzu kondensatora jaudu un siltumavotā uzstādīto katlu jaudas, kurināmā veidu, uzstādīto dūmgāzu kondensatoru efektivitātes rādītājus) | Būvdarbu līguma kopējā vērtība bez PVN (EUR) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no būvdarbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis (norādot būves nodošanas ekspluatācijā datumu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| 2. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| 3. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Amatpersona

(pretendenta pilnvarotā persona):

___________________________                           _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 		                                   /amats/                               /paraksts/

Datums:_______________

4. pielikums

Speciālistu saraksta veidne

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

SPECIĀLISTU SARAKSTS

Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 10.2.3.1. un 10.2.3.2. apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs / Persona (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |

Amatpersona

(pretendenta pilnvarotā persona):

___________________________                           _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 		                                   /amats/                               /paraksts/

Datums:_______________

5. pielikums

CV un pieejamības apliecinājuma veidne

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

CV un pieejamības apliecinājums

Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 10.2.3.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi.

- Uzvārds:

- Vārds:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts, m, platība u.tml. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es, apakšā parakstījies apliecinu, ka iepriekš minētais atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. Apliecinu, ak esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedalīsies <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā iepirkuma procedūrā „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF un gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks atzīts par minētās iepirkuma procedūras uzvarētāju un noslēgts iepirkuma līgums, piekrītu un apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt <amata nosaukums> pienākumus, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz objekta galīgai pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienai.

[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai saņemšu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvprakses sertifikātu (ja attiecināms) vai atzīšanas institūcijas atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms).]

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

6. pielikums

Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās,

nododamo būvdarbu saraksta veidne

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

APAKŠUZŅĒMĒJIEM/PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,

NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja / Personas nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs/personas kods, adrese un kontaktpersona/ kontaktinformācija | Nododamo darbu apjoms (% no Līgumcenas bez PVN) | Īss apakšuzņēmēja/Personas nododamo būvdarbu apraksts | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

Amatpersona

(pretendenta pilnvarotā persona):

___________________________                           _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 		                                   /amats/                               /paraksts/

Datums:_______________

7. pielikums

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās, apliecinājuma veidne

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”,

Vienotais reģistrācijas numurs 40003007655,

Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003007655, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma procedūras „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]

- Kā arī apliecina, ka uz viņu nav attiecināms uz viņu nav attiecināms Nolikuma 9.1.un 9.2. punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

8. pielikums

Finanšu piedāvājuma veidnes

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

Finanšu piedāvājuma preambula

- Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.tml. Kopsavilkumu aprēķiniem pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un Apakštāmēm Pretendents izmanto Finanšu piedāvājuma pielikumus – Būvdarbu apjomu veidnes (8. pielikums), ietverot visus izdevumus, tādu kā - virsizdevumi un pieskaitāmie izdevumi, apdrošināšana, bankas galvojumi un citi izdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un līgumam, testēšana, darba aizsardzība, kvalitātes kontrole un vides aizsardzība, un peļņa.

- Piedāvājuma Līgumcenā jāietver visi būvdarbi. Būvdarbi ietver darbu apjomu sarakstos minētajās Tāmēs uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu būvdarbus Objektā saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, Tehnisko projektu un nodotu Objektu ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā - izpētes darbi, sagatavošanās darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar būvniecību un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Būvdarbi ietver arī visu Būvdarbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un organizēšanu, izpilddokumentācijas (t.sk. digitālā veidā izpildshēmas) un citas dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai. Uzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājuma cenā, kas noteikta atbilstoši Iepirkuma nolikuma un Līguma noteikumiem, tas iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbiem un visu Līgumā un Iepirkumā dokumentos noteikto prasību izpildi.

- Paskaidrojuma raksts par Finanšu piedāvājuma pielikumu – Būvdarbu apjomu veidņu (8. pielikums) aizpildīšanu:

  - Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotie Finanšu piedāvājuma pielikumi – Būvdarbu apjomu veidnes (8. pielikums) valsts valodā datordrukā, atbilstoši 2017. gada 3. maija LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Finanšu piedāvājuma pielikumos – Būvdarbu apjomu veidnēs (8. pielikums) rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.

  - Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā. Visi Finanšu piedāvājuma pielikumos – Būvdarbu apjomu veidnēs (8. pielikums) minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

  - Būvprojekts Pretendentam ir jāuztver kā pabeigts, kura tālākā detalizācija (mezglu un konstrukciju zīmējumi) un darba zīmējumi ir jāizstrādā Pretendentam (Uzņēmējam). Papildus izdevumi par tālāku būvprojekta detalizāciju un darba zīmējumu izstrādāšanu netiek atzīti, un ja šādi izdevumi nav speciāli izdalīti tāmēs, tiek pieņemts, ka izdevumi ir ietverti vienību cenās.

  - Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām un to nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai, un objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi Darbi, kuri ietver visus Darbus, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un Objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem Darbiem netiek atzīta.

- Pretendents, parakstot piedāvājumu, apliecina, ka pirms Piedāvājuma iesniegšanas parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies, un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvniecības izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Pretendenta pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota piedāvājumam. Uzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Pretendents iesniedzot piedāvājumu atzīst un piekrīt, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu būvdarbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Pretendents, un Pretendents šos riskus ir novērtējis un ietvēris savā Piedāvājumā pozīcijā „Peļņa”, pat ja tas nav īpaši norādīts.

Amatpersona

(pretendenta pilnvarotā persona):

___________________________                           _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 		                                   /amats/                               /paraksts/

Datums:_______________

Finanšu piedāvājuma veidnes

9. pielikums

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

# TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

Pretendenta, [nosaukums], tā [amats, vārds, uzvārds] personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz [statūtiem/ pilnvaras], piedāvā izpildīt Būvdarbus saskaņā ar iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF, nolikuma, t.sk. būvprojekta (12. pielikums) un Tehniskās specifikācijas (11. pielikums) prasībām.

Tehniskajā piedāvājumā kā minimums jāiekļauj vismaz šāda zemāk prasītā informācija:

- Laika grafiks:

Izvērsts, būvprojektam atbilstošs darbu realizācijas laika grafiks pa kārtām, daļām, etapiem un posmiem, ņemot vērā nolikuma 5.3. punktā noteikto līguma darbu izpildes laiku, kurā ietverta vismaz šāda minimālā informācija:

- būvatļaujas būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamais laiks, t.sk. nepieciešamais laiks dokumentu sagatavošanai un institūciju saskaņojumiem;

- iekārtu darba rasējumu sagatavošanai un saskaņošanai nepieciešamais laiks;

- iekārtu pasūtījuma izpildei nepieciešamais laiks un to piegāde objektā;

- veicamie darbi, norādot to savstarpējo veikšanas secību un ilgumu;

- pārbaudēm nepieciešamais laiks;

- Palaišanas un ieregulēšanas darbi un ilgums līdz garantēto parametru sasniegšanai.

- pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas nepieciešamais laiks

- vismaz 30 kalendārās dienas nodošanai ekspluatācijā.

Realizācijas grafikā katrai darbu daļai jābūt norādītam sākuma un beigu termiņam un to savstarpējai saistībai.

- Būvprojektam atbilstošs kvalitātes nodrošināšanas plāns un kontroles pasākumu apraksti izpildāmajiem darbiem, tajā skaitā laboratorijas pārbaužu apraksts, kurā ietverta vismaz šāda minimālā informācija:

  - būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai atbilstošs detalizēts kvalitātes nodrošināšanas plāns un kvalitātes kontroles pasākumu apraksts;

  - kvalitātes kontrolē iesaistītās amatpersonas, institūcijas, sertificētās laboratorijas un atbildīgās personas par kvalitātes kontroli.

- Vides aizsardzības pasākumu plāna apraksts, sastādīts atbilstoši būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai, kurā ietverta vismaz šāda minimālā informācija:

  - būvgružu un atkritumu apsaimniekošana;

  - būvvietas organizācija, kustības shēmas;

  - putekļu un dubļu izplatības novēršana;

  - Esošo iekārtu darbības nodrošinājums;

  - Evakuācijas ceļu un iekārtu piekļuves nodrošinājums.

Vides aizsardzības pasākumu plānam pievienots līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu izvešanu no būvlaukuma un to utilizēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, vienošanās vai pretendenta apliecinājums, ka šāds līgums tiks noslēgts, ja pretendents saņems tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

- Darba aizsardzības pasākumu plāna apraksts, sastādīts atbilstoši būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai, kurā ietverta vismaz šāda informācija:

- būvdarbu drošības koordinatora pienākumi un tiesības, veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus;

- ugunsdrošības pasākumi būvlaukumā;

- organizatoriskie pasākumi un sagatavošanas darbi būvniecības procesa uzsākšanai, darba aizsardzības prasības, veicot Būvdarbus.

- Informācija par piedāvātajām iekārtām un komplektējošiem materiāliem:

Par piedāvātajām iekārtām un komplektējošajiem materiāliem jāsniedz detalizēta informācija vismaz Nolikuma 9.1. pielikumā tabulā norādītajā apmērā, kā arī jāpievieno ražotāju tehniskās specifikācijas, lai varētu pārliecināties, ka piedāvātās iekārtas un materiāli ir būvprojektā paredzētās vai to ekvivalenti un atbilst būvprojektam.

- Garantijas un apkopes:

Garantētās ekspluatācijas un apkalpošanas izmaksas, uzrādot reaģentu sastāvu, patēriņu un cenu, ūdens un kanalizācijas izmaksas, elektroenerģijas patēriņu un izmaksas, kā arī rezerves materiālu sarakstu un izmaksas pirmajos divos gados.

- Procesa garantija:

Procesa garantija jāsagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 9.2. pielikumā.

Piezīme: Tehniskais piedāvājums jāparaksta Pretendenta personai ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotai personai.

9.1. pielikums

Informācija par piedāvātajām iekārtām un komplektējošiem materiāliem

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

|  | Iekārta | Specifikācija | Ražotājs | Modelis | Apraksts / Piezīmes | Atsauce uz piedāvājumam pievienotu iekārtas ražotāja tehnisko specifikāciju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Ūdens un cauruļvadu sistēma |  |  |  |  |
| 1 | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers | Ūdens puse: Po=4,7 barg.; Ps=6 barg.; To=55°C; Tc=100 °C; savienojums - atloku, dūmgāzes puse: Tc=200°C, savienojums – metinājums, komplektā ar atbilstošiem atlokiem, kondensāta attīrīšanas un neitralizēšanas sistēmu, konstrukcijas rāmi un siltuma izolāciju ar apvalku, elektriskā jauda Nel.=8,17 kW. |  |  |  |  |
| 2 | Spirāles tipa gaisa kompresors | Gmax =1,0 m3/h; Po= 5,0 bar(g); Nel=2,2kW (230VAC; 50Hz). Materiāls – tērauds. Pmax = 10bar(g). PN10, Tc=40°C. Komplektā ar resīveru, balstiem, pretsavienojumiem, drošības vārstu, un kondensāta novadīšanas sistēmu (Pop=8,0bar(g). |  |  |  |  |
| 3 | Cirkulācijas sūknis | Termofikācijas ūdens: G=270 m3/h; H=20,0 m.ūd.staba; Tc=100ºC; To=45°C, elektrodzinēja jauda N=37.0kW, nominālais spriegums 3x380V, 50Hz, nominālā strāva 69A, IE efektivitātes klase IE3, izolācijas klase F pēc IEC 85, dzinēja korpuss IP55. Komplektā ar frekvenču pārveidotāju. |  |  |  |  |
| 4 | Lodveida vārsts | DN15 - 200, PN16, Tc=100oC; korpusa materiāls– P235GH (1.0345), savienojums - metinājuma, darbināšana - tērauda rokturis (svira), noplūdes klase - B. |  |  |  |  |
| 5 | Sietiņfiltrs | DN200, PN16, Tc=100oC, Veids – mehāniskais, “Y” forma, korpusa materiāls - pelēks čuguns, filtra materiāls - AISI305 (1.4301), filtra šūnu izmērs 1,6mm, savienojums - atloku, atloks - EN 1092-1 |  |  |  |  |
| 6 | Pretvārsts | DN200, PN16, Tc=100°C, korpusa materiāls – nerūsējošs tērauds, veids – atsperu, savienojums - atloku, atloks - EN 1092-1. |  |  |  |  |
| 7 | Drošības vārsts | Tips – standarts drošības vārsts, masas plūsma - 17,20 t/h, uzstādītais spiediens - 6 barg, materiāls NE-JL 1040, nominālais spiediens - PN16, nominālais diametrs - DN25/40, atloks - EN 1092-1, maks. pieļaujamā temp. +100°C, konstrukcija - slēgta pacelšanas ierīce |  |  |  |  |
| 8 | Kombinētais vārsts ar atgaisotāja un anti-vakuuma funkcijām | šķidrums - termofikācijas ūdens, korpuss - kaļamais ķets, nominālais spiediens - PN16, nominālais diametrs - DN50, atloks - EN 1092-1, maks. pieļaujamā temp. +100°C. |  |  |  |  |
| 9 | Atgaisošanas vārsts | Savienojums - iekšējā vītne G½”, korpusa materiāls - misiņš, nominālais spiediens - 6 barg, maks. pieļaujama temp. +100°C. |  |  |  |  |
| 10 | Kompensators | DN150, PN16, Tc=100oC, Korpusa materiāls – gumija, savienojums - atloku, atloks - EN 1092-1, kopā ar paplašinājuma ierobežotājiem. |  |  |  |  |
| 11 | Temperatūras devējs (nepārtraukt.) | Termofikācijas ūdens mērīšana. Temperatūra 0-120°C. Montēts DN200 - 400 caurulē ar 50mm. izolāciju. |  |  |  |  |
| 12 | Spiediena devējs. (nepārtraukt.) | Mērīšanas diapazons: 0 ÷ 4 barg., 0 ÷ 6 barg. Montēts caurulē DN200 ar 50mm. izolāciju. |  |  |  |  |
| 13 | Spiediena devējs. (nepārtraukt.) | Mērīšanas diapazons: 0 ÷ 6 barg. Montēts caurulē DN200 ar 50mm. izolāciju. |  |  |  |  |
| 14 | Ultraskaņas siltuma skaitītājs. | PN6, Tc=100oC. Qmax= 300 m3/h Qnom= 200 m3/h; Qmin= 70 m3/h. Precizitātes klase – ne mazāk par 2.5. Nokomplektēts ar plūsmu mērītāju un nepārtraukt. temperatūras devējiem (4NDD01CT101, 4NDD01CT102). |  |  |  |  |
| 15 | Bimetāla termometrs. | Čaulas diametrs Ø100. Mērīšanas diapazons 0 ÷ 120°C. Precizitātes klase 2.0. Montēts DN200 caurulē ar 50mm izolāciju. Čaula komplektā. Korpusa materiāls – nerūsējošs tērauds (1.4401). Čaula– nerūsējošs tērauds (1.4401).Garums L = 200 mm. |  |  |  |  |
| 16 | Manometrs (ar glicerīna pildījumu) ar vārstu | Šķidrums: termofikācijas ūdens, temperatūras diapazons 0-100°C. Manometrs: čaulas diametrs Ø100. Precizitātes klase 2,5. Spiediena diapazons 0÷10 barg, iekļauta metroloģijas verifikācija. Āra gaisa temperatūra +5 to +45°C. Aizsardzība pret laika apstākļiem - IP65. Spiediena savienojums– apakšējais. Korpusa materiāls - nerusējošais tērauds. Bourdona caurules materiāls – 1.4401. Manometra vārsts: PN16, Tc=100oC; Korpusa materiāls – 1.4401; Savienojums - āra/iekšējā vītne G1/2''. |  |  |  |  |
| 17 | Manometrs ar vārstu | Šķidrums: termofikācijas ūdens, temperatūras diapazons 0-100°C. Manometrs: čaulas diametrs Ø100. Precizitātes klase 2,5. Spiediena diapazons 0÷6 barg, iekļauta metroloģijas verifikācija. Āra gaisa temperatūra +5 to +45°C. Aizsardzība pret laika apstākļiem - IP65. Spiediena savienojums– apakšējais. Korpusa materiāls - nerusējošais tērauds. Bourdona caurules materiāls – 1.4401. Manometra vārsts: PN16, Tc=100oC; Korpusa materiāls – 1.4401; Savienojums - āra/iekšējā vītne G1/2''. |  |  |  |  |
| 18 | Manometra vārsts ½“ ūdens spiediena devējiem. | Savienojums–ārējā vītne - G1/2". |  |  |  |  |
| 19 | Mērīšanas ierīču īscaurule | Metināts L=70mm. Korpusa materiāls - melnais tērauds. Savienojums–iekšējā vītne - G1/2". |  |  |  |  |
| 20 | Metināmas bezšuvju tērauda caurules | Ø21,3x2; Ø33,7x2,3; Ø48,3x2,6; Ø60,3x2,9; Ø168,3x4,5; Ø219,1x4,5. EN 10217-2 – P235GH |  |  |  |  |
| 21 | Metinātas tērauda caurules | Ø60,3x2,9–EN 10217-2–X2CrNiMo17-12-2 |  |  |  |  |
| 22 | Atloks | DN200, PN16, Tips 11B – S235JR |  |  |  |  |
| 23 | Līkums | DN15-200: Tips 3D-90°-219,1x8,1; 3D-45°-219,1x8,1; 3D-90°-60,3x3,9; 3D-90°-33,7x3,6; 3D-90°-21,3x2,7 – P235 |  |  |  |  |
| 24 | Pāreja koncentriskā | DN200/DN150 - 406,4x7,9/219,1x8,1 – P235 |  |  |  |  |
| 25 | Pāreja akcentriskā | DN200/DN150 - 219,1x8,1/168,3x5,2 - P235 |  |  |  |  |
| 26 | T-gabals | DN15, Tips 21,3x2,7 – P235 |  |  |  |  |
| 27 | Īscaurule | DN15-50, Ø21,3x2,3mm – Ø60,3x2,9mm ar vītni G1/2, Ā, L=100mm |  |  |  |  |
| 28 | Starplika | DN25-200, PN16, paronīts |  |  |  |  |
| 29 | Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi |  |  |  |  |  |
| 30 | Tērauda materiāli cauruļvadu balstiem |  |  |  |  |  |
| 31 | Minerālvates paklājs ar cinkotu tīklu. | Biezums δ=20 - 60 mm, blīvums 80 kg/m3, siltumvadītspējas koeficients λ100=0.046 W/m• K. |  |  |  |  |
| 32 | Antikorozijas karstumizturīga pārklājuma krāsa | T-100 oC, caurules virsmas sagatavošanai un pārklāšanai jāatbilst EN-12944 prasībām. |  |  |  |  |
| 33 | Cinkota vai alumīnija loksne | Termiskās izolācijas pārklājuma slānis; biezums δ = 0.5 mm |  |  |  |  |
|  |  | Ūdenssildāmā katla cauruļvadu sistēma |  |  |  |  |
| 34 | Pārvietojamais esošais ūdenssildāmais katls ar dīzeļkurināmā degli |  |  |  |  |  |
| 35 | Katla 3HAE20AG005 apkalpošanas platforma |  |  |  |  |  |
| 36 | Esošo cauruļvadu iecirkņi |  |  |  |  |  |
| 37 | Pārvietojamais dūmenis ar esošajiem elementiem |  |  |  |  |  |
| 38 | Dūmeņa pagarinātājs D52X |  |  |  |  |  |
| 39 | Metināma bezšuvju tērauda caurule | Ø168,3x4,5; Ø139,7x4,5 -EN 10217-2 – P235GH |  |  |  |  |
| 40 | Atloks DN200 PN16 | Tips 11B – S235JR |  |  |  |  |
| 41 | Līkums | DN150 Tips 3D-90°-168,3x5,2; DN125 Tips 3D-45° un 3D-90°-139,7x5,8 – P235 |  |  |  |  |
| 42 | Pāreja koncentriskā | DN150/DN125 Tips 168,3x5,2/139,7x5,8 – P235 |  |  |  |  |
| 43 | T-gabals | DN150 tips 168,3x5,2 – P235 |  |  |  |  |
| 44 | Vāks | DN200 tips 168,3x5,2 – P235 |  |  |  |  |
| 45 | Īscaurule | DN15, Ø21,3x2,3mm ar vītni G1/2, Ā, L=100mm |  |  |  |  |
| 46 | Uzmava | DN15 ar vītni G1/2, I |  |  |  |  |
| 47 | Starplika | DN200 PN16 – paronīts |  |  |  |  |
| 48 | Bultskrūves, uzgriežņi, paplākšņi |  |  |  |  |  |
| 49 | Tērauda materiāli balstiem. |  |  |  |  |  |
| 50 | Minerālvates paklājs ar cinkotu tīklu. | Biezums δ=50 - 60mm, blīvums 80 kg/m3, siltumvadītspējas koeficients λ100=0.046 W/m• K. |  |  |  |  |
| 51 | Antikorozijas karstumizturīga pārklājuma krāsa. | T-100 oC, caurules virsmas sagatavošanai un pārklāšanai jāatbilst EN-12944 prasībām. |  |  |  |  |
| 52 | Cinkota vai alumīnija loksne. | Termiskās izolācijas pārklājuma slānis; biezums δ = 0.5 mm |  |  |  |  |
| 53 | Tērauds dūmvadiem | Tērauda marka – S235JR (1.0038) |  |  |  |  |
| 54 | Tērauda materiāli balstiem. |  |  |  |  |  |
| 55 | Antikorozijas karstumizturīga pārklājuma krāsa. | T=200 oC, caurules virsmas sagatavošana un pārklāšanai jāatbilst EN-12944 prasībām. |  |  |  |  |
| 56 | Minerālvates paklājs ar cinkotu tīklu. | Biezums δ=80mm, blīvums 80kg/m3, siltumvadītspējas koeficients λ100=0.046W/m• K; λ300=0.089W/m• K. |  |  |  |  |
| 57 | Cinkota vai alumīnija loksne. | Termiskās izolācijas pārklājuma slānis; biezums δ = 0.8 mm |  |  |  |  |
|  |  | Dūmgāzu novadīšanas sistēma |  |  |  |  |
| 58 | Dūmsūcējs | Q=36 500m3/h, ΔP =2000Pa, To=150oC; Tc=200 oC; elektrojauda N=30,0kW (3f, 400V, 50Hz): antivibrācijas paliktņi, elastīgas uzmavas dūmvadu pieslēgšanai, drenāžas uzmava un frekvenču pārviedotājs. |  |  |  |  |
| 59 | Dūmenis | Iekšējās čaulas Ø800mm, materiāls - nerūsejošais tērauds AISI316 (1.4401) ar siltumizolāciju. Dūmeņa augstums H=25m. |  |  |  |  |
| 60 | Apaļš vārsts | Tips: izslēgts, normāli atvērts (NO), atsperu. Ģeometrija: apaļš, montāžas garums 250mm, D960x4,0mm. Maks. pieļaujama temperatūra Ts=200 °С. Materiāls: tērauds S235. Komplektā ar elektro-hidraulisko piedziņu (griešanās moments: 870Nm (90°); maksimālais spiediens 10 bar; manuālā vadības spiediens 7 bar; el.raksturojumi: ON-OFF, 1-fāze, 230V/50Hz), gala stāvokļa devējiem, pretatlokiem un stiprinājumiem |  |  |  |  |
| 61 | Īscaurule dūmgāzu paraugu noņemšanai | DN125, Ø139,7x3,0mm, L=100mm. Materiāls - nerūsējošais tērauds AISI 316 (1.4401). Montēts 800x800x3,0mm caurulē ar 30mm izolāciju. |  |  |  |  |
| 62 | Īscaurule dūmgāzu paraugu noņemšanai | DN15, Ø21.3x2,0mm, L=150mm. Materiāls - tērauds P235GH. Montēts Ø960x4,0mm caurulē ar 100mm izolāciju. |  |  |  |  |
| 63 | Elastīga uzmava. | Garums L=200mm. |  |  |  |  |
| 64 | Linzu kompensators | Ø960mm, L=400mm, 6 linzas. Maks. pieļaujama temperatūra Ts=200ºC. Aksiāla kompensācija - ∆l=47mm. Materiāls – tērauds 1.4401 (AISI316). Komplektā ar atbilstošiem atlokiem. |  |  |  |  |
| 65 | Skatlūka | 400x400(BxH) mm. Maks. pieļaujama temperatūra Ts=200ºC. Materiāls – tērauds S235JR (1.0038). Montēts Ø960x4,0mm caurulē ar 100mm izolāciju. |  |  |  |  |
| 66 | Bimetāla termometrs. | Dūmgāzu temperatūras merīšanai. Korpusa diametrs 100mm. Mērīšanas diapazons 0 ÷ 200°C. Āra gaisa temperatūra +5÷+40 °C. Čaula komplektā. Korpusa materiāls – nerūsējošs tērauds (1.4401). Čaula– nerūsējošs tērauds (1.4401). Garums L = 400 mm. Čaulas savienojums - G1/2''.Montēts uz ekonomaizera korpusa virsmas. |  |  |  |  |
| 67 | Bimetāla termometrs. | Dūmgāzu temperatūras merīšanai. Korpusa diametrs 100mm. Mērīšanas diapazons 0 ÷ 120°C. Āra gaisa temperatūra +5÷+40 °C. Čaula komplektā. Korpusa materiāls – nerūsējošs tērauds (1.4401). Čaula– nerūsējošs tērauds (1.4401). Garums L = 400 mm. Čaulas savienojums - G1/2''.Montēts □800x800x3,0mm caurulē ar 30mm izolāciju |  |  |  |  |
| 68 | Temperatūras devējs. | Dūmgāzu temperatūras merīšanai. Mērīšanas diapazons 0-200°C. Maks. pieļaujama temperatūra Ts=200ºC. Āra gaisa temperatūra +5÷+40 °C. Signāls 4 ÷ 20 mA. Precizitātes klase: B (RTD). Aizsardzības klase IP54. Montēts uz ekonomaizera korpusa virsmas |  |  |  |  |
| 69 | Temperatūras devējs. | Dūmgāzu temperatūras merīšanai. Mērīšanas diapazons 0-120°C. Maks. pieļaujama temperatūra Ts=200ºC. Āra gaisa temperatūra +5÷+40 °C. Signāls 4 ÷ 20 mA. Precizitātes klase: B (RTD). Aizsardzības klase IP54. Savienojums - G1/2''. Montēts □800x800x3,0mm caurulē ar 30mm izolāciju. |  |  |  |  |
| 70 | Spiediena dēvējs. | Dūmgāzu spiediena merīšanai. Mērīšanas diapazons -500÷ 500 Pa. Darba temperatūras diapazons 130÷150 °C. Āra gaisa temperatūra +5÷+40 °C. Signāls 4 ÷ 20 mA. Aizsardzības klase IP54. Mērīšanas precizitāte - 0,4%. Savienojums - G1/2''. Montēts Ø960x4,0mm caurulē ar 100mm izolāciju. |  |  |  |  |
| 71 | Spiediena dēvējs. | Dūmgāzu spiediena merīšanai. Mērīšanas diapazons -500÷ 2000 Pa. Darba temperatūras diapazons 130÷150 °C. Āra gaisa temperatūra +5÷+40 °C. Signāls 4 ÷ 20 mA. Aizsardzības klase IP54. Mērīšanas precizitāte - 0,4%. Savienojums - G1/2''. Montēts uz ekonomaizera korpusa virsmas |  |  |  |  |
| 72 | Spiediena dēvējs. | Dūmgāzu spiediena merīšanai. Mērīšanas diapazons -500÷500 Pa. Darba temperatūras diapazons 65÷90 °C. Āra gaisa temperatūra +5÷+40 °C. Signāls 4 ÷ 20 mA. Aizsardzības klase IP54. Mērīšanas precizitāte - 0,4%. Savienojums - G1/2''. Montēts □800x800x3,0mm caurulē ar 30mm izolāciju. |  |  |  |  |
| 73 | Īscaurules dēvēju uzstādīšanai | DN15 ar iekšejo vītni G1/2", piemetināms, garums L=120mm. |  |  |  |  |
| 74 | Īscaurules dēvēju uzstādīšanai | DN15 ar iekšejo vītni G1/2", piemetināms, garums L=50mm. |  |  |  |  |
| 75 | Tērauds dūmvadiem | Tērauda marka – S235JR (1.0038) |  |  |  |  |
| 76 | Tērauds dūmvadiem | Tērauda marka – AISI 316 (1.4401) |  |  |  |  |
| 77 | Tērauda materiāli balstiem. |  |  |  |  |  |
| 78 | Tehniskās apkopes veikšanas vieta |  |  |  |  |  |
| 79 | Antikorozijas karstumizturīga pārklājuma krāsa. | (T=200 oC), caurules virsmas sagatavošana un pārklāšanai jāatbilst EN-12944 prasībām. |  |  |  |  |
| 80 | Minerālvates paklājs ar cinkotu tīklu. | Biezums δ=30 - 100 mm, blīvums 80 kg/m3, siltumvadītspējas koeficients λ300=0.089W/m• K. |  |  |  |  |
| 81 | Cinkota vai alumīnija loksne. | Termiskās izolācijas pārklājuma slānis; biezums δ = 0.8 mm |  |  |  |  |
| 82 | Sienas blīvējums. | Apaļam dūmvadam Ø960x4.0mm ar biezumu δ=100mm. |  |  |  |  |
| 83 | Sienas blīvējums. | Taisnstūrveida dūmvadam 800x800x3.0mm, ar biezumu δ=30mm. |  |  |  |  |

9.2. pielikums

Procesa garantijas veidne

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

- Procesa garantija

  - Garantija

Ar šo Uzņēmējs garantē, ka ar dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera (DK) darbības rādītāji un saražotās siltumenerģijas apjoms pēc ieregulēšanas laika būs atbilstoši 1. tabulā noteiktajiem garantētajiem parametriem, kuru rezultātā Pasūtītāja ienākumi no siltumenerģijas realizācijas un ekspluatācijas izmaksas atbildīs 2. tabulā uzrādītajām vērtībām.

1. tabula: Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera Talsu ielā 69, Ventspilī garantētie parametri.

| Nr. | Parametru apraksts | Garantētie parametri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera lietderības koeficients: siltumapgādes sistēmā no DK padotā siltumenerģijas jauda / biomasas katlu jaudu (%). | <...≥11%...> |
| 2 | Siltumapgādes sistēmā no DK padotā vidējā siltumenerģijas jauda MW, pieņemot, ka biomasas katlu gada laikā saražotais siltumenerģijas apjoms ir 57 477 MWhth un DK darbojas 8000 stundas gadā. | < … > |
| 3 | Atpakaļgaitas siltumnesēja temperatūras pirms tīklu sūkņiem un dūmgāzu temperatūras kondensatora izejā starpība | nepārsniedz 3°C |
| 4 | Cieto daļiņu daudzuma samazinājums dūmgāzēs un to koncentrācija | samazinājums vismaz par 75%, koncentrācija nepārsniedz 30 mg/m3 |
| 5 | Iekārtas pieejamību (darba stundas gadā) | 8000 st. |
| 6 | Elektroenerģijas patēriņš | <...≤10.> kWhel/MWhth |
| 7 | Reaģentu (ķimikālijas pH neitralizēšanai, koagulācijai, nogulsnēšanai utml., t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas izmaksas, ja nepieciešamas DK darbināšanai) izmaksas | <...> EUR / MWhth |
| 8 | Iekārtu apkopes un rezerves daļu nomaiņas izmaksas | <...> EUR / MWhth |

2. tabula: Pasūtītāja ienākumi no dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera saražotās (atgūtās) siltumenerģijas un iekārtu ekspluatācijas izmaksas .

| Stundu skaits tehnoloģisko iekārtu projektējamajā kalpošanas laikā jeb 15 gados, kas noteikts Tehniskajā specifikācijā | 120 000 stundas |
| --- | --- |
| Siltumenerģijas ražošanas tarifs | 43,08 EUR / MWhth |
| Pasūtītāja ienākumi no saražotās (atgūtās) siltumenerģijas | < no DK padotā vidējā siltumenerģijas jauda MW (1. tabulas Garantētais parametrs Nr.2) MW x 120 000st. x 43,08 EUR> |
| Elektroenerģijas izmaksas | < no DK padotā vidējā siltumenerģijas jauda MW (1. tabulas Garantētais parametrs Nr.2) MW x Elektroenerģijas patēriņš (1. tabulas Garantētais parametrs Nr.6) x 123 EUR/MWhel x 120 000st.> |
| Reaģentu izmaksas | < no DK padotā vidējā siltumenerģijas jauda MW (1. tabulas Garantētais parametrs Nr.2) MW x Reaģentu izmaksas (1. tabulas Garantētais parametrs Nr.7) x 120 000st.> |
| Iekārtu apkopes un rezerves daļu nomaiņas izmaksas | < no DK padotā vidējā siltumenerģijas jauda MW (1. tabulas Garantētais parametrs Nr.2) MW x Reaģentu izmaksas (1. tabulas Garantētais parametrs Nr.8) x 120 000st.> |

  - Nosacījumi

Šī Procesa garantija un Pasūtītāja speciālās prasības (Nolikuma 3. pielikums) ietver visus nosacījumus, kas attiecas uz šo garantiju un kurus Uzņēmējs var regulāri pārbaudīt.

Šai garantijai piemērojami šādi noteikumi un nosacījumi:

    - Vispārīgie nosacījumi

Aprēķiniem un Procesa garantijas pārbaudēm tiek pieņemts, ka esošo katlu, kurināmā, siltumnesēja un dūmgāzu raksturlielumi ir tādi, kā aprakstīti Tehniskās specifikācijas 2.punktā un apkopoti šajā tabulā.

3. tabula: Esošās sistēmas raksturlielumi.

| Nr. | Parametrs | Vērtība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Esošie biomasas katli |  |
| 1.1. | 2 gab. VAPOR 10MW BFB nominālā jauda | 2x10 MW |
| 1.2. | Katlu lietderības koeficients | 88,3% |
| 1.3. | Gada laikā saražotais siltumenerģijas apjoms | 57 477 MWhth |
| 2. | Kurināmā dati |  |
| 2.1. | Biomasa – meža šķelda | līdz 92% no masas |
| 2.2. | Biomasa – smalcināta koksnes miza un atgriezumi | līdz 8% no masas |
| 2.3. | Biomasas mitrums | <50%, vidēji apm. 35% |
| 2.4. | Kurināmā zemākā siltumspēja | 7.0 MJ/kg, līdz |
| 2.5. | Kurināmā zemākā siltumspēja sausam kurināmajam | 19.0 MJ/kg |
| 2.6. | Pelnu saturs kurināmajā | ≤4% |
| 3. | Siltumnesēja dati |  |
| 3.1. | Darba spiediens atpakaļgaita | 2,2-3,2 barg |
| 3.2. | Darba temperatūra ziemā | 40-43°C, vid. 40.5°C |
| 3.3. | Darba temperatūra vasarā | 40-45°C, vid. 43.5°C |
| 3.4. | Maksimālā plūsma | 500 m3/h |
| 3.5. | Vidējā plūsma | 240 m3/h |
| 3.6. | Minimālā plūsma | 70 m3/h |
| 4. | Dūmgāzu parametri |  |
| 4.1. | Dūmgāzu temperatūra aiz elektrostatiskajiem filtriem | 130-135°C. |
| 4.2. | Cietās daļiņas | līdz 55 mg/m³ |

    - Galvenie nosacījumi

- Ir pabeigtas dūmgāzu kondensatora funkcionālās pārbaudes pirms nodošanas atbilstoši Tehniskās specifikācijas 7.1. apakšpunktam.

- Dūmgāzu kondensatora ekspluatācija tiek veikta saskaņā ar Uzņēmēja izdotajām ekspluatācijas instrukcijām.

- Procesa garantijas pārbaude (Pārbaude pirms Darbu pieņemšanas) un Pārbaudes pēc Darbu pieņemšanas tiks veiktas saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 8.2. apakšpunktu.

- 3 dienu periodā pirms pārbaudes un pārbaudes periodā, dūmgāzu un kurināmā parametri atbilst 3. tabulā noteiktajiem lielumiem.

- Pārbaudes laikā nav būtisku noviržu (>+/- 10%) no saskaņotā biomasas katlu slodzes grafika.

- Saražotās siltumenerģijas uzskaite, elektroenerģijas patēriņš un temperatūras kontrole siltumnesējā un dūmgāzēs tiek veikta ar atbilstoši kalibrētiem un pārbaudītiem mērinstrumentiem.

- Ārpus Līguma darba robežām nav radies funkcionāls bojājums, ekspluatācijas kļūme vai cits cēlonis, kas pasliktina testa rezultātus (neparedzēts biomasas katlu darbības režīms, piespiedu apturēšana un tml.).

- Nav iestājušies šādi apstākļi:

- Elektroapgādes vai siltumenerģijas ražošanas pārtraukumi;

- Iekārtu vai elektroinstalāciju bojājumi;

- Paraugu ņēmēju, analīžu vai mērījumu kļūmes.

  - Procesa garantijas laiks

Procesa garantijas laiks ir Līguma Defektu paziņošanas periods.

Defektu paziņošanas periodā Pasūtītājs veiks saražotās siltumenerģijas apjoma uzskati, termofikācijas ūdens temperatūras, dūmgāzu temperatūras, dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera efektivitātes kontroli, kā arī elektroenerģijas un reaģentu patēriņa kontroli.

Pasūtītājs nekavējoties informē Uzņēmēju, ja kontroles procesā iegūtie dati liecina, ka garantijas parametri netiek nodrošināti, ļaujot Uzņēmējam nekavējoties veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu neatbilstību.

Pasūtītājs un Uzņēmējs vienojas par kārtību, lai noskaidrotu iemeslus, ja garantijas parametru vērtības neatbilst un neatbilstības liecina par to, ka procesa garantija netiek izpildīta.

Līdz Līguma Izpildes apstiprinājuma izdošanai Pasūtītājs var prasīt, lai Uzņēmējs maina procesa garantijas nodrošināšanas pasākumus, ja ir veiktas siltumenerģijas ražošanas procesa izmaiņas vai procesa tehnoloģija nespēj nodrošināt garantijas prasības. Šādā gadījumā pēc saskaņotu korektīvo pasākumu pabeigšanas, ievērojot Tehniskās specifikācijas 8.2. apakšpunktā noteikto procesa garantijas pārbaudes kārtību, tiek atkārtota Procesa garantijas pārbaude, kas uzskatāma par pārbaudi pēc Darbu pabeigšanas.

Ja Procesa garantijas parametri Defektu paziņošanas perioda laikā tiek nodrošināti, pēc Defektu paziņošanas perioda beigām tiek izdots Līguma izpildes apstiprinājums.

- Neatbilstību novēršana

Ja pēc Darbu pieņemšanas dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darbība un saražotās siltumenerģijas apjoms vai ekspluatācijas izmaksas neatbilst procesa garantijas parametriem, Pasūtītājs nekavējoties iesniedz pretenziju Uzņēmējam, kurā sniedz visu informāciju par neatbilstību, attiecīgos mērījumu rezultātus un analīzes un informāciju par iekārtu ekspluatāciju.

30 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas Uzņēmējam jāiesniedz piedāvājums ar pasākumiem, kas nepieciešami dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darbības uzlabošanai un Procesa garantijas izpildei.

Kad Pasūtītājs akceptē piedāvājumu dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darbības uzlabošanai, Uzņēmējam tas jārealizē bez papildus samaksas no Pasūtītāja pēc iespējas īsākā laikā, kāds tehniski nepieciešams, bet ne ilgāk kā divos mēnešos.

Pēc atkārtota ieregulēšanas laika, kas nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi pēc uzlabojumu pabeigšanas, jāatkārto Procesa garantijas pārbaude pirms Darbu pieņemšanas. Pēc šādas atkārtotas pārbaudes izturēšanas, no jauna atsākas Līguma 1.1.3.7. apakšpunktā noteiktais garantijas periods.

Ja konstatēta neatbilstība un nav izturēti Procesa garantijas parametri, kas noteikti 1. tabulā, kā rezultātā garantētā un faktiskā siltumenerģijas apjoma starpība Pasūtītājam veido negūtus ienākumus no siltumenerģijas realizācijas, kā arī tad, ja faktiskās ekspluatācijas izmaksas pārsniedz garantētās ekspluatācijas izmaksas un Pasūtītājam rodas papildu izdevumi, tad Uzņēmējs tos kompensē Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 11.4.punktā minētajiem nosacījumiem.

Vienīgi pilnīga kompensācijas samaksa Pasūtītājam par negūtiem ienākumiem attiecīgā apmērā par 15 gadu ekspluatācijas laiku atbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Procesa garantijas parametru sasniegšanu.

Amatpersona

(pretendenta pilnvarotā persona):

___________________________                           _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 		                                   /amats/                               /paraksts/

Datums:_______________

10. pielikums

Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

| Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, pilnsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

Amatpersona

(pretendenta pilnvarotā persona):

___________________________                           _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 		                                   /amats/                               /paraksts/

Datums:_______________

11. pielikums

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Darba uzdevums

  - Šī iepirkuma mērķis ir dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera (turpmāk – DK) piegāde, montāža, palaišana un ieregulēšana, t.sk. saistītie būvdarbi, palīgiekārtas un funkcionālie pieslēgumi inženiertīkliem, kas nepieciešami iekārtas darbināšanai ar esošajiem ūdenssildāmajiem biomasas katliem VAPOR 10MW BFB Talsu ielā 69, Ventspilī.

- Vispārīgās prasības – Uzņēmēja pienākumi un atbildība

  - Pamatojoties uz projektu dokumentāciju Uzņēmējam jāpārbauda darbu apjomus, ko iesniedzis Pasūtītājs. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam jāiepazīstas ar Objektu un jāveic būvlaukuma un tā apkārtnes apskate. Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu, Pretendentam jāiepazīstas ar Būvprojektu, kuru ir izsniedzis Pasūtītājs.

  - Darbu veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana.

  - Nodrošināt darba kvalitāti un apjomus atbilstoši būvprojektam, Darbu veikšanas projektam un Latvijas Republikā spēka esošajiem būvnormatīviem, Ventspils pilsētas saistošiem apbūves noteikumiem, materiālu ražotāju instrukcijām.

  - Visus norādījumus un instrukcijas Pasūtītāja pārstāvis nodod tikai Uzņēmēja pārstāvim. Uzņēmējs drīkst nozīmēt pārstāvja vietnieku ar tādām pat tiesībām (varu) kā pārstāvim, lai to aizvietotu prombūtnes laikā, ziņojot par šo iecelšanu Pasūtītājam. Uzņēmējs nosauc arī adresi, uz kuru nosūtāmi visi norādījumi, instrukcijas u.c. ziņojumi Uzņēmēja pārstāvim. Uzņēmējam, izmainot iepriekšminēto adresi, par to jāziņo Pasūtītājam vismaz 1 nedēļu pirms šādas maiņas, nosaucot jauno adresi.

  - Paziņot Pasūtītāja būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 3 darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas.

  - Ja darbi tiek veikti brīvdienās vai svētku dienās, informēt Pasūtītāju par darbu veikšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms attiecīgo darbu uzsākšanas.

  - Pamats Pasūtītājam griezties būvvaldē par komisijas sasaukšanu ir Uzņēmēja pieteikums par būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. Pieteikums iesniedzams kopā ar pilna apjoma būves izpilddokumentāciju, kas jāiesniedz un jāiereģistrē Pasūtītāja lietvedībā.

  - Uzņēmējam jāorganizē būvdarbi saskaņā ar 19.08.2014. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 02.09.2014. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” un citiem spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

  - Uzņēmējam jānodrošina atbilstošas jomas sertificētu būvdarbu vadītāju piesaisti celtniecības darbiem, elektromontāžas darbiem, siltummehānikas darbiem uc., atbilstoši būves specifikai. Uzņēmējam jānodrošina, ka piesaistītie būvdarbu vadītāji atrodas objektā attiecīgās jomas darbu izpildes laikā.

  - Uzņēmējs garantē darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar darbu Objektā.

  - Demontētās dzelzsbetona konstrukcijas un citus būvniecības atkritumus Uzņēmējs par saviem līdzekļiem izvest uz šim nolūkam paredzētām vietām un utilizēt, iesniedzot Pasūtītājam apliecinošus dokumentus.

  - Līdz Darbu uzsākšanai Uzņēmējam jābūt spēkā esošai Atkritumu apsaimniekošanas atļaujai būvniecībā radušos atkritumu pārvadāšanai, kā arī līgumam par reģistrēšanos BRAPUS, vai noslēgtam līgumam ar licencētu apsaimniekotāju par būvgružu pārvadāšanu un apsaimniekošanu.

  - Segt visus izdevumus, kas saistīti ar Atļaujas (ordera) par tiesībām veikt darbus pilsētas administratīvajā teritorijā pagarināšanu, iesniegtā darbu izpildes grafika neievērošanu, administratīvajiem sodiem par būvniecības normu, Ventspils pilsētas apbūves un labiekārtošanas noteikumu neievērošanu, ja tie nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ.

  - Uzņēmējs atbild par objekta nodrošinājumu ar Būvprojektam atbilstošiem materiāliem, iekārtām un darbaspēku, kas nepieciešami darbu veikšanai.

  - Uzņēmējs veic termofikācijas cauruļvadu metināmo 100% šuvju defektoskopiju ar radiogrāfijas metodi. Visos gadījumos iepriekš jāveic 100% vizuālā testēšana. Testēšanas pārskatus pasūta un apmaksā Uzņēmējs.

  - Uzņēmējs veic nesoša slāņa nestspējas pārbaudes testus.

    - Nestspējai virs salizturīgā slāņa ir jāsasniedz vismaz 60 MPa.

    - Nestspējai uz ceļiem un laukumiem ir jāsasniedz vismaz 130 MPa uz šķembu virsmas pirms seguma ieklāšanas.

    - Nestspēja ietvēm ir jāsasniedz 80 MPa uz šķembu virsmas pirms seguma ieklāšanas.

    - Sablīvējuma koeficientam starp mērījumiem jābūt zemākam par 2,3.

  - Nodot Pasūtītājam izpilddokumentāciju pilnā apjomā ne vēlāk kā 30 dienas pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā termiņa. Izpildshēmas un uzmērījums Pasūtītājam jāiesniedz arī elektroniskā formā CD-formātā.

  - Veiktie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu pēc tam, kad Darbi ir pilnībā pabeigti un pārbaudes laikā nav konstatēti defekti, kā arī ir sasniegti Procesa garantijā noteiktie parametri. Darbu gaitā tiek noformēta šāda tehniskā dokumentācija:

    - Segto darbu akti;

    - Visa izpilddokumentācija par Līguma priekšmetu, materiālu atbilstību apliecinoši dokumenti un visi nepieciešamie atzinumi par izpildītajiem darbiem.

    - Izpildshēmas un izmaiņas būvprojektā elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā.

  - Neatkarīgi no Līguma izpildes gaitas, t.i., tā izpildes, neizpildes vai domstarpību gadījumā pēc pirmā Pasūtītāja, būvuzrauga vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma nodot visu būvdarbu izpildes dokumentāciju. Uzņēmējs nes pilnu atbildību par būvdarbu izpildes dokumentācijas saglabāšanu būvniecības laikā. Būvdarbu izpildes dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums.

  - Nodrošināt objekta norobežojumus ar aizsargbarjerām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar darbu veikšanas projektu nodrošināt būvlaukumā transportam un cilvēkiem drošu pārvietošanos un pieeju esošām būvēm, iekārtām un inženierkomunikācijām.

  - Uzņemties atbildību par objektam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu un atbildēt par nepieciešamo materiālu piegādēm un to uzglabāšanu. Visiem darbu izpildei nepieciešamajiem materiāliem jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr.305/2011, Ministru kabineta 25.03.2014 noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un 25.02.2014. noteikumu Nr.112 „Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu” prasībām.

  - Būvdarbi, kuri tieši nav paredzēti līguma dokumentos, bet kuru izpilde ir nepieciešama, lai kvalitatīvi un pilnībā pabeigtu būvdarbus, t.sk. darbi vai materiāli (iekārtas), kas nav tieši iekļauti vai paredzēti līgumam pievienotajā tāmē un būvprojekta apjomos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no būvobjekta rakstura un/vai apjoma un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu būvdarbus un nodotu objektu ekspluatācijā noteiktajā termiņā, Uzņēmējam ir jāveic par saviem līdzekļiem.

- Vispārīgās prasības – Pasūtītāja atbildība un pienākumi

  - Pēc visu būvatļaujai nepieciešamo dokumentu (t.sk. būvuzņēmēja būvkomersanta un komercreģistra apliecības, atbildīgā būvdarba vadītāja sertifikātu kopijas, būvdarba vadītāja saistību raksta, būvspeciālista (atbildīgā būvdarbu vadītāja) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas un apliecinājuma par prēmijas samaksu) saņemšanas no Uzņēmēja, kas iesniedzami Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvajā inspekcijā, Pasūtītājs Būvniecības administratīvās inspekcijas izsniegto būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi nodod Uzņēmējam.

  - Organizēt būvuzraudzību, operatīvi risināt darbu gaitā radušās problēmas.

  - Nodrošināt būvuzrauga ierašanos uz segto darbu uzrādīšanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja pieprasījuma.

  - Pieņemt izpildītos darbus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Sasaukt būvobjekta pieņemšanas komisiju.

  - Pasūtītājs organizē siltumnesēja padošanu pēc Uzņēmēja pieprasījuma.

  - Cauruļvadu hidrauliskai pārbaudei cauruļvadu uzpildīšanai ūdeni nodrošina Pasūtītājs.

- Esošā situācija

DK jāizstrādā, jāizgatavo un jāpiegādā, pamatojoties uz esošās situācijas datiem.

  - Esošie biomasas katli:

Verdošā slāņa biomasas ūdenssildāmie katli, 2 gab. VAPOR 10MW BFB jauda – 2x10 MW ar kopīgu kurināmā padeves sistēmu, bet atsevišķām tehnoloģiskajām līnijām no kurtuves līdz dūmenim, t.sk. atsevišķas dūmejas, elektrostatiskie filtri, dūmeņi.

Katlu lietderības koeficients – 88,3%.

Dūmgāzu temperatūra aiz elektrostatiskajiem filtriem: 130-135°C.

  - Kurināmā dati:

Biomasas katlu darbināšanai pamatā tiek izmantota meža šķelda (līdz 92% no masas), kā arī tiek līdzsadedzināta smalcināta koksnes miza un atgriezumi (līdz 8% no masas).

Biomasas mitrums – līdz 50%, vidēji apm. 35%. Kurināmā zemākā siltumspēja – 7.0 MJ/kg, sausam kurināmajam – līdz 19.0 MJ/kg.

Pelnu saturs kurināmajā nepārsniedz 4%.

DK un jauno dūmeni nav jāparedz darbināšanai, ja biomasas katlos tiek sadedzināta vai līdzsadedzināta kūdra.

  - Katlu mājas siltumnesēja parametri:

|  | Ziema | Vasara |
| --- | --- | --- |
| Plūsmas virziens | atpakaļgaita | turpgaita | atpakaļgaita | turpgaita |
| Darba spiediens | 2,2-3,2 barg | 6,5-6,6 barg | 2,2-3,2 barg | 5,8-6,0 barg |
| Darba temperatūra | 40-43°C, vid. 40.5°C | 65-100°C | 40-45°C, vid. 43.5°C | 65°C |
| Maksimālā plūsma | 500 m3/h | 500 m3/h | - | - |
| Vidējā plūsma | 240 m3/h |
| Minimālā plūsma | - | - | 70 m3/h | 70 m3/h |

  - Dūmgāzu parametri:

Dūmgāzu parametru testēšanas pārskati, kurus ar gada ceturkšņa intervāliem veic sertificēta laboratorija, kopsavilkums no 2014. līdz 2017. gadam apkopots turpmākajās tabulās pa gadiem.

|  | 2014. gads |
| --- | --- |
| Testēšanas pārskats | Nr. 1090-G | Nr. 1090-G | Nr. 1114-G | Nr. 1141-G | Nr. 1173-G | Nr. 1173-G |
| Katls Nr. | 2 VAPOR 10MW BFB | 1 VAPOR 10MW BFB | 1 VAPOR 10MW BFB | 2 VAPOR 10MW BFB | 2 VAPOR 10MW BFB | 1 VAPOR 10MW BFB |
| Slodze | 51% | 50% | 28% | 20% | 32% | 31% |
| Datums | 2014_01_23 | 2014_01_23 | 2014_04_11 | 2014_09_02 | 2014_12_02 | 2014_12_02 |
| Plkst. | 13:50-14:30 | 14:20-15:00 | 13:45-14:30 | 13:55-14:30 | 12:45-13:30 | 13:15-13:55 |
| Dūmgāzu temperatūra | 127°C | 135°C | 133°C | 127°C | 122°C | 131°C |
| Dūmgāzu plūsmas apjoms | 3.23 m³/sek | 2.98 m³/sek | 1.76 m³/sek | 1.70 m³/sek | 2.33 m³/sek | 2.31 m³/sek |
| Plūsmas ātrums | 9.32 m/sek | 8.76 m/sek | 5.21 m/sek | 4.89 m/sek | 6.67 m/sek | 6.77 m/sek |
| Cietās daļiņas | 52.0 mg/m³ | 55.5 mg/m³ | 77.4 mg/m³ | 44.8 mg/m³ | 45.3 mg/m³ | 60.9 mg/m³ |
| Skābeklis | 6.0% | 4.9% | 6.2% | 9.1% | 9.0% | 9.0% |
| Dūmgāzu mitrumsaturs | - | - | - | - | - | - |

|  | 2015. gads |
| --- | --- |
| Testēšanas pārskats | Nr. 1207-G | Nr. 1207-G | Nr. 1232-G | Nr. 1232-G | Nr. 1300-G |
| Katls Nr. | 2 VAPOR 10MW BFB | 1 VAPOR 10MW BFB | 2 VAPOR 10MW BFB | 1 VAPOR 10MW BFB | 2 VAPOR 10MW BFB |
| Slodze | 68% | 67% | 60% | 51% | 53% |
| Datums | 2015_02_12 | 2015_02_12 | 2015_04_13 | 2015_04_13 | 2015_12_16 |
| Plkst. | 12:50-13:30 | 13:25-14:00 | 21:20-21:55 | 21:40-22:00 | 12:55-13:40 |
| Dūmgāzu temperatūra | 136°C | 125°C | 130°C | 130°C | 135°C |
| Dūmgāzu plūsmas apjoms | 3.30 m³/sek | 2.68 m³/sek | 2.49 m³/sek | 2.35 m³/sek | 2.78 m³/sek |
| Plūsmas ātrums | 9.80 m/sek | 7.68 m/sek | 7.35 m/sek | 6.95 m/sek | 8.17 m/sek |
| Cietās daļiņas | 23.4 mg/m³ | 35.2 mg/m³ | 49.5 mg/m³ | 47.8 mg/m³ | 33.1 mg/m³ |
| Skābeklis | 6.8% | 6.3% | 7.1% | 6.9% | 11.8% |
| Dūmgāzu mitrumsaturs | - | - | - | - | - |

|  | 2016. gads | 2017. gads |
| --- | --- | --- |
| Testēšanas pārskats | Nr. 1335-G | Nr. 1367-G | Nr. 1392-G | Nr. 1427-G | Nr. 1458-G | Nr. 1458-G |
| Katls Nr. | 1 VAPOR 10MW BFB | 1 VAPOR 10MW BFB | 1 VAPOR 10MW BFB | 2 VAPOR 10MW BFB | 1 VAPOR 10MW BFB | 2 VAPOR 10MW BFB |
| Slodze | 31% | 21.1% | 25% | 55% | 90% | 27% |
| Datums | 2016_03_07 | 2016_06_08 | 2016_09_29 | 2016_12_07 | 2017_04_27 | 2017_04_27 |
| Plkst. | 12:45-13:30 | 12:25-13:05 | 12:30-13:05 | 13:15-13:55 | 9:40-10:20 | 10:30-11:10 |
| Dūmgāzu temperatūra | 125°C | 131°C | 131°C | 146°C | 148°C | 129°C |
| Dūmgāzu plūsmas apjoms | 2.77 m³/sek | 1.41 m³/sek | 1.83 m³/sek | 2.94 m³/sek | 4.37 m³/sek | 1.87 m³/sek |
| Plūsmas ātrums | 8.14 m/sek | 4.19 m/sek | 5.43 m/sek | 8.87 m/sek | 13.5 m/sek | 5.49 m/sek |
| Cietās daļiņas | 35.4 mg/m³ | 25.1 mg/m³ | 37.9 mg/m³ | 46.5 mg/m³ | 28.2 mg/m³ | 18.0 mg/m³ |
| Skābeklis | 11.2% | 13.8% | 10.1% | 7.8% | 7.2% | 11.1% |
| Dūmgāzu mitrumsaturs | - | - | - | - | 0.202 kg/m³ | 0.202 kg/m³ |

- Iekārtu darbības galvenie nosacījumi

  - Iekārtas veiktspējas rādītāji

Dūmgāzu kondensatoram jābūt projektētam un uzstādītam tā, lai tas utilizētu pilnībā visu esošo VAPOR BFB biomasas katlu dūmgāzu apjomu pie jebkuras iespējamās katlu jaudas, kas kopsummā nepārsniedz 10MW, kā arī jāizpilda šādi galvenie darbības rādītāji:

DK darbībai jānodrošina, ka atpakaļgaitas siltumnesēja temperatūras pirms tīklu sūkņiem un dūmgāzu temperatūras kondensatora izejā starpība nepārsniedz 3°C.

DK ekonomaizera lietderības koeficientam pie šajā Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem esošo iekārtu darbības un kurināmā parametriem jābūt 11% vai vairāk.

DK jānodrošina, ka kopējais cieto daļiņu daudzums dūmgāzēs tiek samazināts par 75%, kā arī nepārsniedz 30 mg/m3.

DK ekonomaizera darbība nekādā veidā nedrīkst traucēt vai pasliktināt esošo biomasas katlu darbību.

  - Iekārtas izpildījums

DK un tā palīgiekārtu izpildījumam jānodrošina atbilstošs kalpošanas laiks – lietderīgajam ekspluatācijas laikam jābūt vismaz 15 gadiem pie vismaz 8000 darba stundām gadā.

Dūmgāzu kondensatoram jābūt slēgta tipa siltummainim, kurā dūmgāzes un siltumnesējs nenonāk tiešā kontaktā. Atklāta tipa iekārta nav pieļaujama.

DK jābūt aprīkotam ar sildvirsmu attīrīšanas (apskalošanas) sistēmu.

DK konstrukcijai jābūt tādai, lai tā nodrošinātu siltummaiņa funkciju un papildu siltummaiņa iekārtas (plākšņveida, cauruļveida vai tml.) izmantošana nav pieļaujama.

DK konstrukcijai jābūt tādai, lai tā sildvirsmu tīrīšanas vajadzībām nebūtu jādemontē kondensators vai tas jāizjauc, un tīrāmās detaļas būtu viegli izceļamas un ievietojamas atpakaļ konstrukcijā pēc apkopes, ņemot vērā arī esošās telpas izmērus.

Virs DK jāparedz ar elektromotoru darbināms pacēlājs tīrāmo detaļu izcelšanai un ievietošanai atpakaļ DK korpusā.

  - Darbu apjoms

- Dokumentu sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam ieraksta saņemšanai būvatļaujā par nosacījumu izpildi pirms būvdarbu uzsākšanas, t.sk. DVP izstrāde un saskaņošana.

- Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana.

- Jauna dūmeņa pamatu izbūve un Hamjern 4MW dūmeņa un tā aprīkojuma pārcelšana uz jauno pamatu.

- Jauna dūmeņa piegāde un uzstādīšana, aprīkošana ar kāpnēm, zibensaizsardzības sistēmu, platformām un lūkām.

- Dūmeju montāža, t.sk. pieslēgumi esošajām 1 VAPOR 10MW BFB un 2 VAPOR 10MW BFB katla dūmejām, cauruļvadu balsti, kompensatori, siltumizolācija, aizsargčaula, krāsojums un marķējums.

- Jauna dūmsūkņa uzstādīšana dūmgāzu transportēšanai caur DK siltummaini.

- Esošā ūdenssildāmā dīzeļdegvielas rezerves katla Hamjern 4MW pārvietošana, dūmeju, cauruļvadu un pārējo inženiertīklu pārbūve un pievienošana.

- Jauna dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera piegāde un uzstādīšana.

- Siltumnesēja cauruļvadu montāža ar pieslēgumiem pirms esošajiem tīklu sūkņiem, t.sk. pieslēgumi tīklu kontūram, cauruļvadu balsti, kompensatori, siltumizolācija, aizsargčaula, krāsojums un marķējums.

- Komercuzskaites klases siltuma skaitītāja uzstādīšana pirms kondensatora kontūra turpgaitas pieslēguma tīklu kontūram.

- Jauna termofikācijas siltumnesēja cirkulācijas sūkņa uzstādīšana.

- Tehnoloģisko iekārtu apgaismojuma izbūve.

- Iekārtu elektroapgāde.

- Iekārtu zemējuma izbūve un pievienošana esošajam zemējuma kontūram.

- Tehnoloģiskā aprīkojuma vadības gaisa kompresora, spiedtvertnes un cauruļvadu sistēma.

- Aizbīdņu, aizvaru, t.sk. noslēgarmatūras elektropiedziņas montāža, drošības ventiļu, automātisko atgaisotāju, tukšošanas krānu, pretvārstu un citas noslēgarmatūras montāža.

- Mērinstrumentu montāža.

- Automātiskās vadības iekārtu, t.sk. programmējamu kontrolieru un frekvenču pārveidotāju uzstādīšana.

- Automātiskās vadības iekārtu darbības un vizualizācijas integrēšana esošajā biomasas katlu SCADA sistēmā ar vadības pulti esošajā operatoru telpā.

- Kondensāta attīrīšanas koagulācijas, flokulācijas un pH neitralizācijas ķimikāliju dozēšanas sistēmas, sūkņi un tvertnes.

- Kondensāta nogulšņu pārsūknēšanas iekārtu uzstādīšana.

- Attīrītā kondensāta drenāžas sistēmas pieslēgums esošajai ražošanas kanalizācijas sistēmai.

- Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera sistēmas elektroapgādes patēriņa skaitītājs.

- Iekārtu pārbaude, regulēšana, verifikācija, sertificēšana (t.sk. CE).

- Izpilddokumentācijas un ekspluatācijas instrukciju sagatavošana, operatoru apmācība.

- Rezerves iekārtu un materiālu komplekta piegāde garantijas periodam (24 mēneši).

- Dokumentu, kas nepieciešami būves nodošanai ekspluatācijā, sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam.

- Iekārtu darbības un izpildījuma nosacījumi

  - Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers jāuzstāda esošā katlumājā, Talsu ielā 69, Ventspilī, atbilstoši SIA „STRASA KONSULTANTI”, reģ.nr.40003226022, Braslas ieka 27 k-1-5, Rīga, LV-1084 izstrādātajai būvprojekta iecerei un saskaņotajam būvprojektam un Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas Būvniecības administratīvās inspekcijas 2017. gada 27. jūnija būvatļaujai nr.BIS-BV-4.1-2017-3352.

  - Pieslēgumi esošajām dūmejām un dūmgāzu sadale jāorganizē tā, lai dūmgāzes tiktu novadīts esošajos dūmeņos, nemainot retinājumu BFB katlu kurtuvēs. Dūmgāzu sadales vārstiem jābūt aprīkotiem ar automātiski vadāmiem elektrohidrauliskiem aktuātoriem.

  - Ar apvedlīniju palīdzību ir jānodrošina iespēja DK atslēgt gan no dūmgāzu puses, gan no siltumnesēja puses.

  - DK ekonomaizers izbūvējams saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/23/EK par spiediena iekārtām un standartu LVS EN 12953: Korpusu katli (vai ekvivalents). DK materiāliem jāatbilst LVS EN 12953-2 (vai ekvivalents) prasībām. Metināšanas un atloku savienojumiem jāatbilst LVS EN 12953-5 (vai ekvivalents) prasībām.

  - Caurules un visas detaļas, kas ir saskarsmē ar dūmgāzēm vai kondensātu jāizgatavo no nerūsējošā tērauda (AISI 316L).

  - DK jābūt ar CE marķējumu.

  - Kondensācijas ekonomaizera siltumapmaiņas virsmas tīrīšana jānodrošina ar kondensātu no kondensāta piltuves. Plānveida apkopēm un tīrīšanai jāparedz ērti atverami un noslēdzami vāki un piekļuve tiem, kā arī visām iekārtām, slēgarmatūrai un mērinstrumentiem. Šim nolūkam izbūvējamas apkalpes platformas, kāpnes, margas atbilstoši Mašīnu drošības standartam LVS EN ISO 14122 (vai ekvivalents).

  - Dūmvadi aiz DK jāizbūvē ar kritumu, lai nodrošinātu, ka kondensāts no jaunizbūvētā dūmeņa pa dūmvadiem tiktu novadīts atpakaļ uz DK un ievadīts kondensāta attīrīšanas sistēmā.

- Automātiskās vadības sistēma

  - Dūmgāzu kondensatora vadībai jāparedz viegli programmējams PLC kontrolieris ar atvērto protokolu. Kontrolieris, frekvenču pārveidotāji un citas automātikai paredzētās iekārtas komplektējamas esošajā AVS telpā. DK vadība jāveido pa funkcionālām grupām – termofikācijas ūdens sistēma; dūmgāzu sistēma; kondensāta iesmidzināšanas sistēma; kondensāta attīrīšanas sistēma – kuras tiek vadītas pilnībā automātiski no operatoru telpas.

  - Lai veiktu procesu vadību un monitoringu, esošajā operatoru telpā jāuzstāda jauns dators ar vizualizācijas programmu, ar kuras palīdzību var gan vadīt un sekot procesiem, gan arī ieregulēt parametrus, t.sk. atkarībā no esošo iekārtu darbības parametriem, saglabāt datus, sagatavot grafikus un atskaites, saglabāt vēsturi par operatora darbībām un avārijām, saņemt brīdinājuma ziņojumus.

  - Iekārtu aizsardzībai kā minimums jānodrošina šādi brīdinājuma ziņojumi operatoram:

- paaugstināta termofikācijas ūdens temperatūra pirms kondensatora;

- paaugstināta termofikācijas ūdens temperatūra aiz kondensatora;

- paaugstināta dūmgāzu temperatūra pirms kondensatora;

- paaugstināts dūmgāzu spiediens (vai palielināts retinājums) aiz ūdenssildāmajiem katliem;

- pazemināts kondensāta līmenis;

- pazemināts pH līmenis kondensātā;

- paaugstināts pH līmenis kondensātā.

- Pārbaudes un garantijas

Pirms iekārtas pieņemšanas ekspluatācijā Uzņēmējs ar Pasūtītāja atbalstu organizē un veic iekārtu darbības pārbaudes. Pasūtītājs nodrošina pārbaudēm nepieciešamo kurināmo, elektroenerģiju un ūdeni, kā arī pieeju kanalizācijas, telekomunikāciju un citiem esošajiem inženiertīklu pieslēgumiem, bet Uzņēmējs nodod Pasūtītājam saražoto siltumenerģiju.

  - Funkcionālās pārbaudes (aukstie testi):

Pēc montāžas darbu pabeigšanas Uzņēmējs nosūta paziņojumu par gatavību veikt funkcionālās pārbaudes, kuru veikšanai iesniedz šādus dokumentus:

- Aktus par metinājumu pārbaudi;

- Aktus par rotējošo iekārtu balansēšanu;

- Aktus par statisko iekārtu līmeņošanu;

- Aktus par elektroinstalāciju pārbaudēm;

- Aktus par signālu pārbaudi;

- Montāžas segto darbu aktus.

Cauruļvadi un visas citas spiedienam pakļautās daļas jāpārbauda ar spiediena testiem saskaņā ar atbilstīgo normu prasībām. Pēc atbilstoši izpildītām un pieņemtām funkcionālām pārbaudēm, tiek dota atļauja uzsākt iekārtu palaišanu.

Palaišana notiek šādos posmos:

- Atsevišķu iekārtu palaišana bez enerģijas nesējiem;

- Iekārtu un sistēmu palaišana ar enerģijas nesējiem;

- Funkcionālais tests;

- Ieslēgšanas/izslēgšanas tests;

- Drošības tests;

- Galvenie mērījumi;

- Sakaru tests;

- Elektriskās daļas pārbaudes akts.

Palaišana un darbības pārbaudes jāorganizē saskaņā ar iepriekš izstrādātu un saskaņotu plānu un instrukcijām. Atsevišķi jāveic darbu drošības apmācība.

Auksto testu laikā apkalpojošā personāla klātbūtnē jāparedz pilnīga programmējamā loģiskā kontroliera un vadības paneļu programmatūras izdzēšana un sekojoša datu ielāde, izmantojot šiem gadījumiem paredzēto instrukciju un pārnēsājamo datu nesēju.

  - Pārbaude darbībā (karstie testi):

Pēc iekārtu palaišanas un ieregulēšanas, kad 3 dienas DK darbojas ar Procesa garantijā garantētajiem darbības rādītājiem, kā arī dūmgāzu un kurināmā parametri atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem, Uzņēmējs organizē DK ekonomaizera pārbaude darbībā, kas ilgst vienu nedēļu, kuras laikā jāizpilda šādi uzdevumi, nepārtraukti izpildot iekārtas garantētos parametrus:

- Darbs ar pilnu jaudu vismaz 48h;

- Darbs ar minimālo jaudu vismaz 24h;

- Mērījumu protokols ar datiem par saražoto siltuma enerģiju, un patērētajiem resursiem;

- Dūmgāzu emisijas mērījumi;

- Citu garantēto parametru mērījumu veikšana.

Pārbaudes laiks un programma, t.sk. biomasas katlu siltumslodzes grafiks jāsaskaņo ar pasūtītāju 14 dienas iepriekš. Ja pārbaudes laikā kāds no garantētajiem parametriem tiek pārsniegts vai neatbilst, pārbaude nav izturēta un tā jāatkārto Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Uzņēmējs garantē:

- Uzņēmēja piedāvātās ekspluatācijas izmaksas, tostarp ūdens un ķimikāliju kondensāta neitralizēšanai un attīrīšanai patēriņu, elektroenerģijas patēriņu, maināmo un rezerves daļu izlietojumu.

- DK efektivitāti.

- Iekārtas pieejamību (darba stundas gadā).

- DK ekonomaizera darbības rādītājus (5.nodaļa) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Procesa garantijai.

- Pilnīgu Darbu apjomu izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Būvprojektam.

Uzņēmējs garantē veikto darbu izpildi atbilstoši būvnormatīvu prasībām, saskaņā ar būvprojektu, Darbu veikšanas projektu gan kvalitātes, gan darba apjoma ziņā.

Garantijas laiks izpildītiem darbiem – 5 (pieci) gadi no pieņemšanas ekspluatācijā, materiāliem – ne mazāk kā 2 (divi) gadi no pieņemšanas ekspluatācijā vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs.

12. pielikums

Iepirkuma „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā

katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/15 KF

BŪVPROJEKTS

ELEKTRONISKO DATU NESĒJĀ (CD)

# Footnotes

Banku un apdrošinātāju, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html

Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).

Atsauksmes var būt arī no viena pasūtītāja.

Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās

Personu apvienība līguma izpildei var noslēgt arī sabiedrības līgumu, kā tas noteikts Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 17. panta septītajā daļā.

Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts

Reģistrācija jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Atsauksmes var būt arī no viena pasūtītāja.

Atsauksmē ietver ziņas par objekta nosaukumu, attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu (būvdarbu uzsākšanu un objekta nodošanas ekspluatācijā datumu) un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē.

Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).

Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās

Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu

Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam; 3) piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 5) saistībām pret apakšuzņēmējiem; 6) pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

Banku un apdrošinātāju, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html un

http://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir tiek norādīta Pilnsabiedrība.

Banku un apdrošinātāju, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html un

http://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.

Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).

Attiecas uz ārvalstu speciālistiem

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā

Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi

Aapakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka

Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām

Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē

Ekvivalenti izstrādājumi:

Ja darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents tāmēm pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Ja informācija par ekvivalenta produkciju ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu pielietošanu pēc līguma noslēgšanas tiks risināti vienīgi līgumā noteiktajos gadījumos.

Šis garantētais parametrs pārbaudes vajadzībām var tikt precizēts atbilstoši faktiskajai BFB katlu siltumslodzei un laika nogrieznim, kādā ilgst pārbaude.